Лабораторное моделирование реологических и фильтрационных процессов в пластах подземных хранилищ газа при реализации метода направленной разгрузки пласта

Химуля В.В.

Аспирант

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия

E-mail: khim@ipmnet.ru

На мировом рынке ресурсов сырья Российская Федерация занимает ключевую позицию среди поставщиков природного газа. В России функционирует не имеющая аналогов в мире Единая система газоснабжения, неотъемлемой частью которой является система подземных хранилищ газа. Система подземных газовых хранилищ позволяет гарантированно обеспечивать территории природным газом независимо от времен года, температурных колебаний, чрезвычайных обстоятельств. Исключительная важность подземных хранилищ газа (ПХГ) в России обусловлена преимущественно климатическими особенностями и большой протяженностью территорий страны, которая усложняет транспортировку газа до конечного потребителя. На сегодняшний день наибольшее количество ПХГ создается в истощенных газовых, газонефтяных или газоконденсатных месторождениях, либо в водоносных пластах. Однако при любой конструкции ПХГ его безопасное и эффективное функционирование требует постоянного контроля, а также поддержания правильного режима эксплуатации [2].

Изменение напряжений в породах-коллекторах при циклических операциях на скважине может и напрямую влиять на изменение порового пространства и проницаемости пород [1]. Снижение проницаемости даже в небольшой окрестности скважины значительно уменьшает ее производительность [3]. Это снижение также связано в основном с эксплуатацией скважины – периодической закачкой больших объемов газа, в котором содержатся твердые частицы и капли масла.

Для существенного увеличения проницаемости пород призабойной зоны скважины одним из наиболее перспективных способов является созданный в ИПМех РАН метод направленной разгрузки пласта (НРП). В его основе лежит использование огромной упругой энергии, запасенной в массиве горных пород за счет веса вышележащих пород и пластового давления [4]. Способы и параметры такого воздействия определяются на основе геомеханического подхода. Использование метода НРП на месторождениях ПХГ имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с его применением на обычных нефтегазовых месторождениях. Это связано с циклическим изменением пластового давления месторождения в ходе его эксплуатации.

В работе проведено физическое моделирование процессов деформирования, фильтрации и ползучести пород пластов ПХГ в условиях реально возникающих на стенках скважины напряженных состояний при реализации метода НРП. Исследование было проведено на установке истинно трехосного независимого нагружения в Институте проблем механики РАН. Данный испытательный стенд позволяет нагружать кубические образцы горных пород по любой программе независимо по каждой из трех осей и измерять изменение проницаемости в ходе эксперимента [4].

Были составлены и реализованы соответствующие программы нагружения. Построены кривые деформирования, исследованы зависимости от времени деформаций пород в условиях сложного трехосного нагружения, установлены реологические и фильтрационные характеристики пород и их зависимости от напряжений. Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что имеется реальная возможность повышения проницаемости пород-коллекторов ПХГ методом направленной разгрузки пласта за счет создания в ПЗП напряжений необходимого уровня.

Литература

- Голодковская Г.А., Калиниченко И.В., Филимонов Ю.Л., Хлопцов В.Г. Изменение деформационных и емкостно-фильтрационных свойств песчано-алевритовых пород при эксплуатации подземных хранилищ газа // Вестник Московского университета. Серия 4. Геология. 2008. №3.

- Евик В.Н. Мониторинг геологической среды при эксплуатации Щелковского подземного хранилища газа // Сб. научных трудов. Серия Нефть и газ. - Ставрополь: Изд-во Сев-КавГТУ, 2009. - Вып. 2.

- Boronin, S. A., Tolmacheva, K. I., Osiptsov, A. A., et al. Modelling of Injection Well Capacity with Account for Permeability Damage in the Near-Wellbore Zone for Oil Fields in Western Siberia.// SPE Russian Petroleum Technology Conference, Moscow, Russia, October 2017.

- Karev V., Kovalenko Y., Ustinov K. Advances in Oil and Gas Exploration and Production. Switzerland: Springer International Publishing, 2020.