Методы прогнозирования вязкости природных углеводородных смесей

Володина Е.Е., Грушников И.Ю.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail:lenavolodina908@gmail.com

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: Ilya.grushnikov@mail.ru

Вязкость является важной характеристикой, определяющей закономерности фильтрации флюида в поровом пространстве. Метод расчета коэффициента вязкости должен быть надежным и обладать достаточной для инженерных целей точностью. Коэффициент вязкости используется в задаче оценки скоростей фильтрации жидкой и газообразной фазы при композиционном моделировании. Существует несколько методов расчета и прогнозирования вязкости, однако на практике далеко не все из них могут дать точную оценку. Модель Лоренца-Брея-Кларка (LBC) и метод расчета Педерсен являются наиболее широко применимыми в нефтяной отрасли [1, 2]. Они позволяют предсказать значения вязкости углеводородной смеси в зависимости от ее состава и термобарических условий. Авторами настоящей работы был создан программный комплекс, одной из функций которого является расчет коэффициента вязкости двумя различными способами (рассматривались модели LBC и Педерсен) на основе задания компонентного и фазового состава углеводородной смеси, а также ее плотности и термобарических условий [3, 4]. Разработка данного программного комплекса позволяет проверить эффективность прогнозирования коэффициента вязкости и выявить преимущества использования того или иного метода.

В настоящей работе авторами был проведен расчет коэффициента вязкости двумя различными методами для ряда бинарных углеводородных смесей при различных термобарических условиях, после чего результаты расчета были сопоставлены с экспериментальными данными [5, 6], что позволило сформулировать рекомендации по использованию того или иного метода, а также выявить условия, при которых тот или иной метод является наиболее эффективным.

Литература

- Turek A. Equation of State and PVT Analysis. Texas: Gulf Publishing Company Houston, 2007.

- Pedersen, K., Fredenslund, A. An Improved Corresponding States Model for the Prediction of Oil and Gas Viscosities and Thermal Conductivities. Pergamon Journals Ltd, 1987.

- Isaeva A., Grushnikov I., Dobrozhanskiy V. Analysis of vapor-liquid equilibrium parameters of multicomponent hydrocarbon mixtures using cubic equations of state. SPE Russian Petroleum Technology Conference, Moscow, Russia, 15-17 October, 2018. https://doi.org/10.2118/191619-18RPTC-MS.

- Grushnikov I. Numerical simulation of hydrocarbon mixtures mass transfer processes and flow in a reservoir rock. SPE Russian Petroleum Technology Conference, Moscow, Russia, 22-24 October, 2019. SPE-191619-18RPTC-MS. https://doi.org/10.2118/197005-RU.

- Tohidi B. Viscosity of binary and multicomponent hydrocarbon fluids at high pressure and high temperature conditions: measurements and predictions. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2013.

- M. Mohammed, F. Ciotta, J. P. М. Trusler. Viscosities and Densities of Binary Mixtures of Hexadecane with Dissolved Methane or Carbon Dioxide at Temperatures From (298 to 473) K and at Pressures up to 120 MPa, 2016.