Математическое моделирование диаграммы рассеяния тела на основе усеченных данных измерений электромагнитного поля в ближней зоне в векторном случае

Шитикова Ксения Михайловна

студентка,

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail:shitikova.ks@gmail.com

Нахождение радиолокационных характеристик объектов необходимо как в связи с задачами радиолокации, так и в связи с задачами маскировки объектов, в частности, летательных аппаратов [1, 2]. Одной из основных характеристик рассматриваемых объектов является диаграмма ЭПР [1, 2]. На практике часто требуется получать двухпозиционные диаграммы рассеяния объектов: приёмная и передающая антенны разнесены в пространстве [1 – 5]. Для этого можно использовать сканер, предназначенный для измерения поля в ближней зоне с последующим расчетом поля в дальней зоне [2 – 5].

Для минимизации затрат желательно иметь возможность измерять поле на цилиндрической поверхности, усеченной как по высоте, так и по угловой переменной [4 – 6]. Кроме того, сканер не должен создавать дополнительных искажений падающего поля, поэтому участок поверхности сканирования, где сканер располагается между источником и рассеивателем желательно исключить [3 – 5].

В работе рассматривается задача о восстановлении поля в дальней зоне, рассеянного идеально проводящим телом, при помощи значений поля, заданных в ближней зоне на усечённой цилиндрической поверхности.

Рассмотрим следующую конфигурацию сканера. Плоская волна с частотой 400 МГц распространяется в отрицательном направлении оси  и рассеивается на идеально проводящем объекте. Предположим, что нам известны значения для компонент электромагнитного поля  и , заданные на участке цилиндрической поверхности конечной высоты радиуса =2.5 м:  (Рис 1).

Значения поля в ближней зоне на данном секторе получаются, с помощью программного комплекса FEKO, кроме того, с помощью этого комплекса производится проверка результатов, получаемых предлагаемым методом.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1. Конфигурация рассматриваемой задачи

Задача состоит в отыскании сечения ЭПР рассеивателя плоскостью  в диапазоне бистатических углов, соответствующих сектору : .

В классическом подходе к решению таких задач, развитом в антенной технике [2], предполагается, что поле вне зоны сканирования можно заменить тождественным нулём. В работе [3] показано, что такой подход оправдан  при сканировании поля на достаточно больших радиусах: .

Решение данной задачи проводится методом, представленным в [4], обобщенным на векторный случай. Как отмечено в работе [4] для двумерного случая, фундаментальная причина ошибки восстановления поля в дальней зоне состоит в том, что базисные функции, по которым раскладывается решение, не ортогональны в рассматриваемой области. В связи с этим в работе [4] предлагается искать альтернативное представление поля, исходя из данных сканирования, используя набор базисных функций, которые являются ортогональными на данном секторе. С математической точки зрения этот метод можно интерпретировать как специальный метод решения плохообусловленных СЛАУ, путем перехода в подпространство, представляющее собой линейную оболочку собственных векторов соответствующих набору собственных значений, больших, чем некоторое наперед заданное ɛ. Результат применения данного метода для идеально проводящей сферы и горизонтально расположенного цилиндра дает значительное улучшение по сравнению с результатами, полученными классическим методом. На Рис 2. представлены результаты для определения двухпозиционных ЭПР сферы, для сектора сканирования 320°.

Рис 2. Результат применения описанного метода для идеально проводящей сферы.

Литература

- Балабуха Н.П., Зубов А.С., Солосин В.С. Компактные полигоны для измерения характеристик рассеяния объектов. М.: Наука, 2007.

- Бахрах Л. Д. Методы измерений параметров излучающих систем в ближней зоне. – Изд-во" Наука", Ленинградское отд-ние, 1985.

- T. B. Hansen, R. A. Marr, U. H. W. Lammers, T. J. Tanigawa, R. V. McGahan. Bistatic RCS calculations from cylindrical near-field measurements—Part I: Theory //IEEE transactions on antennas and propagation. – 2006. – Т. 54. – №. 12. – С. 3846-3856.

- Kim K. T. Truncation-error reduction in 2D cylindrical/spherical near-field scanning //IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 2010. – Т. 58. – №. 6. – С. 2153-2158.

- R. A. Marr, U. H. W. Lammers, T. B. Hansen, T. J. Tanigawa, R. V. McGahan. Bistatic RCS calculations from cylindrical near-field measurements—Part II: Experiments //IEEE transactions on antennas and propagation. – 2006. – Т. 54. – №. 12. – С. 3857-3864.