Программный комплекс мониторинга энергопотребления на предприятиях угольной промышленности
Винник А.О.1 
1Студент 
Государственное общеобразовательное учреждение Высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет», физико-технический факультет, Донецк, Донецкая Народная Республика
E–mail: vinnik_21@bk.ru

Актуальной задачей современной тяжелой промышленности является сокращение внушительного энергопотребления предприятий.

Чтобы уменьшить энергопотребление, необходимо проведение мониторинга в реальном времени и системного анализа, для реализации чего авторами предлагается ряд программных решений.

Рассмотрим технологию работы предлагаемого программного комплекса. К любому устройству потребляющему электроэнергию, например к насосу, подключаются датчик мощности и счетчик электроэнергии. Данные с датчиков поступают на мини-компьютер. Посредством TCP-протокола данные отправляются на сервер, где они разделяются на три потока: запись в базу данных; отправка данных на клиентские приложения; первичный анализ.

Клиентское приложение дает возможность различного анализа данных и формирования отчетов.

Программный комплекс состоит из следующих программных средств (рисунок 1):

- контроллер устройств, преобразующий полученные данные в формат json и отправляющий их на сервер;

- серверный модуль, работающий по протоколу TCP, задачей которого является получение данных с мини-компьютеров, запись данных в базу данных, первичный анализ данных и отправка данных на пользовательские клиенты;

- серверный модуль rest-api, получающий сохраненные данные из базы, а также выполняющий роль прослойки безопасности между базой данных сервера и клиентскими приложениями;

- библиотека классов для системы мониторинга и учета, нацеленная на обеспечение гибкости приложения. Интерфейсы и классы, представленные в библиотеке, позволяют не только приспособить систему к конкретному предприятию, но и дают возможность создавать различные клиентские приложения: desktop-приложения, android-приложения, web-приложения.

- клиентское приложение являются средой, которая анализирует данные и предоставляет их пользователю в наглядном виде. (рисунок 2).

Рисунок 1 – Схема программного комплекса мониторинга энергопотребления

На рисунке 2 приведен график энергопотребления за последние две недели, построенный на тестовых данных. Клиент предоставляет возможность получения исторических данных, а так же данных в реальном времени с датчиков. Для данных в реальном времени так же можно построить графики.

Рисунок 2 – Пример графика энергопотребления на тестовых данных за последние две недели

Выводы. Разработан программный комплекс мониторинга энергопотребления на предприятиях угольной промышленности. Данный комплекс успешно опробован на шахте им. Скочинского.  Установлено, что в результате достигается уменьшение потребления электроэнергии на 2-5%, что составляет экономию средств до 9651109 рублей в год (на основании расчета по отчету по электропотреблению шахты им. Скочинского за 2019г).

Литература

- Электро-потребление «Шахта им. А.А. Скочинского» : документ / ОП «Шахта им. А.А. Скочинского» - Донецк, Донецкая обл. 2017.

- Грядущий Б.А. Повышение энергетической эффективности угольных шахт Украины / Грядущий Б.А., Лисовой Г.Н., Корсун В.А. // Неделя горняка-2007. Семинар 22. (Донецк 2007 г.) – Донецк : НИИГМ, 2007. – С. 244-251.

- Копылов К.Н. Повышение уровня учёта и контроля потребления электроэнергии подземными потребителями шахт и рудников / Копылов К.Н., Кубрин С.С., Решетняк С.Н. // Горный информационно-аналитический бюллетень. (2017 г.) – Москва : 2017. - №3. С. 97-105.