Разработка интеллектуальной системы управления освещением с использованием технологии Wi-Fi

А.А. Брюшинин

Студент, Санкт-Петербургский Политехнический университет имени Петра Великого,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: anatoliyb2000@mail.ru

В наше время разработано большое число систем для контроля и управления освещенностью различных помещений. В зависимости от конфигурации помещений используются различные типы систем контроля. Проведенные исследования показали, что существующие системы обладают рядом недостатков, особенно с точки зрения управления. При формировании информации об освещенности помещения от различных фотоприемных устройств не всегда учитывается разная интенсивность падающего на фотоприемник естественного света, который изменяется в процессе светового дня. Это приводит к необоснованному расходу электрической энергии на создание световых потоков, которые не всегда необходимы [1]. Разработанный мной алгоритм для спроектированной системы контроля, используя интеллектуальные приложения, учитывает этот факт и позволяет не только автоматически регулировать уровень освещенности в контрольных точках, но и удобно анализировать информацию, которую система может отображать как в графическом, так и в текстовом формате. Система работает абсолютно автономно, человеку остается лишь следить за ее работой. Вся информация передается по системе Wi-Fi. Это делает мою разработку актуальной и востребованной для различных помещений и зданий.

Любая система контроля освещения содержит в себе датчики для измерения параметров света [2]. Полученные данные необходимо передавать к устройствам обработки. Для этого используют различные каналы связи [3, 4]. Опыт эксплуатации многих систем показал, что наиболее оптимальным является выбор беспроводного канала связи Wi-Fi. Это связано с тем, что большинство пользователей используют персональные компьютеры, работающие автономно, а в помещениях для зарядки блоков питания отведено отдельное место. Все остальные линии напряжения питают только освещение. В этих условиях передача данных по Wi-Fi обеспечит гибкость системы и возможность ее адаптации под разную конфигурацию помещений (например, при перестановке мебели и т.д.). На рис. 1 представлена структурная схема разработанной системы контроля освещенности.

Рис.1 Структурная схема интеллектуальной системы управления освещением.

В качестве фотоприемных элементов используются фотодиоды. Предпочтение в данном случае отдается кремниевым фотодиодам. Они чувствительны к длинам волн видимого диапазона и их электрический отклик на освещенность очень линеен, поэтому эти компоненты отлично подходят для детектирования света.

Аналоговый сигнал, поступающий от фотодиодов, усиливается. Далее сигнал подается на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП), чтобы перевести фототок в единицы измерения освещенности - люксы. Это необходимо для удобной передачи значений освещенности в базу данных и их последующего анализа. Данные об освещенности передаются по каналу связи Wi-Fi в пункт управления (рис.1 - зеленый пунктир), он состоит из Google таблицы, одноплатного компьютера (или такого же микроконтроллера как для считывания данных с фотодиодов), реле и питания. Google таблица выступает в данном случае не только в роли базы данных для хранения информации об освещенности, но и позволяет реализовать все необходимые алгоритмы для обработки и визуализации этой информации с помощью технологии Google Apps Script (GAS). Для мониторинга и оценки освещенности был создан telegram бот (рис.1 - оранжевый пунктир). Бот - это аккаунт, управляемый программным обеспечением. Он может быть легко и быстро реализован в скриптах той же Google таблицы, где и хранятся данные об освещенности.

В итоге, в пункте управления данные, снятые с различных точек помещения, сравниваются и система автоматически регулирует напряжение, которое поступает на каждый осветительный элемент. Это может происходить разными способами, например, посредством подачи управляющего напряжения на реле, которое понижает напряжение с шагом 1В на 32 позиции (220, 219, 218…188 В). При малом значении напряжения система полностью выключает осветительный элемент, так как смысл его, как осветительного прибора теряется (интеллектуальная оценка), а энергия все равно расходуется.

Результаты моделирования режимов работы схемы показали обоснованность предложенных технических решений и разработанного алгоритма, согласованного с использованием технологии Google Apps Script. Предварительные расчеты установили, что использование системы позволяет получить экономию электрической энергии минимум 15 %.

Литература

- Волобуев А.Г. Повышение энергоэффективности осветительных установок как инструмент комплексного снижения затрат // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века. 2017. C. 84-87.

- Davydov V., Nikolaev D., Moroz A., Dmitrieva D., Pilipova V., Davydov V.//  Research of fatigue damage in organic glass by speckle images. AIP Conference Proceedings. 2020. Vol. 2308. P. 060005.

- Nikolaev D., Chetiy V, Dudkin V. Determining the location of an object during environmental monitoring in conditions of limited possibilities for the use of satellite positioning // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 578(1). P. 012052.

- Logunov S., Rud V., Davydov R., Moroz A. Optical method for studying the magnetic field structure // Journal of Physics: Conference Series.  Vol. 1326(1). P. 012024.