Алгоритмизация посадки БПЛА на движущуюся платформу

Сергеев Алексей Александрович

Аспирант
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail:alxsrg95@gmail.com

В настоящее время широкое применение во многих областях науки и техники находят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа, как гражданского, так и военного назначения. Поскольку одним из самых ответственных этапов полета летательных аппаратов является посадка, то все большую актуальность приобретает задача автоматизации управления посадкой БПЛА на посадочную площадку в сложных метеорологических условиях.

К настоящему времени разработаны различные методы решения задачи управления посадкой БПЛА на стационарную неподвижную площадку. В частности, в работе авторов [1] дано решение данной задачи методом «гибких» кинематических траекторий [2, 3]. Однако, в ряде случаев для дозаправки и подзарядки БПЛА вместо стационарной неподвижной посадочной площадки целесообразно использовать динамическую подвижную посадочную платформу (ППП). В настоящей работе предложенный [1] метод решения задачи управления посадкой БПЛА самолетного типа на неподвижную площадку, распространяется на случай автономной посадки на ППП, оборудованную на автотранспортном средстве.

Рассматриваемая задача заключается в синтезе программ отклонений рулей высоты, направления, крена и изменения тяги БПЛА обеспечивающих перевод летательного аппарата из произвольно заданного начального состояния в момент времени в конечное состояние в терминальный момент времени, с допустимым терминальным промахом в момент посадки на ППП.

Решение поставленной задачи управления посадкой БПЛА основано на принципах «гибких» кинематических траекторий и наведения в целевую точку [4].

В последние годы все большую популярность приобретает принцип «гибких» траекторий [2, 3], заключающийся в отказе от привязки управляемого движения объекта к заранее запланированной номинальной траектории и предлагающий формирование траекторий движения к целевому состоянию, исходя из фактически сложившегося текущего состояния объекта. Согласно данному принципу, в контур управления БПЛА включается механизм планирования обновляемых (пересчитываемых) с заданной периодичностью программных траекторий движения, обеспечивающих выполнение терминальной цели управления из состояний, соответствующих моментам времени их обновления.

В связи с возможным отклонением транспортного средства от запланированного движения, производится расчет целевой точки встречи БПЛА с ППП на основе принципа наведения, реализующего метод «погони с упреждением». Согласно данному принципу, строится траектория посадочного маневра летательного аппарата, обеспечивающая его приведение в терминальный момент времени в заданную окрестность целевой точки встречи c платформой, определяемую допустимым терминальным промахом. Уменьшение величины промаха достигается расчетом планируемой целевой точки встречи БПЛА и ППП в каждый момент времени обновления (пересчета) «гибкой» кинематической посадочной траектории аппарата.

Для решения поставленной задачи управления посадкой БПЛА на ППП был разработан итерационный алгоритм и соответствующее программное обеспечение в среде MATLAB [4-6]. Укажем, лишь, ключевые операции данного алгоритма.

- Расчет «гибких» кинематических посадочных траекторий БПЛА для каждого момента времени их обновления;

- Расчет «плавного» снижения скорости БПЛА в момент обновления посадочных траекторий до скорости стыковки с ППП;

- Расчет времени окончания посадочного маневра БПЛА на основе программных траекторий и программы изменения скорости в момент времени их обновления;

- Расчет планируемого конечного положения ППП в момент времени обновления траектории;

- Анализ выполнения условий допустимого терминального промаха посадки БПЛА на ППП в момент времени;

- Нахождение методом обратных задач динамики искомых управляющих программных воздействий БПЛА.

Для апробации разработанного алгоритма рассматривалось компьютерное моделирование в среде MATLAB посадочного маневра на ППП маломерного БПЛА «Aerosonde» [6].

Анализ эффективности разработанного алгоритма проводился для посадочного маневра БПЛА на ППП при различных значениях начальных скоростей аппарата и начальных положений платформы в условиях отсутствия и наличия различных ветровых возмущений. В момент обновления посадочной траектории БПЛА задавалось случайное возмущение его состояния, а также состояния ППП. Результаты компьютерного моделирования показали высокую эффективность синтезированного алгоритма управления и выполнение всех необходимых требований и ограничений.

Решена актуальная задача управления посадочным маневром БПЛА на движущуюся платформу. Разработан и апробирован в среде MATLAB алгоритм управления посадкой БПЛА «Aerosonde» на подвижную платформу, оборудованную на крыше микроавтобуса.

Литература

- Филимонов Н.Б., Сергеев А.А. Синтез алгоритма управления вертикальным посадочным маневром БПЛА методом гибких кинематических траекторий // Journal of Advanced Research in Technical Science. 2019. № 17-2. С. 150–156.

- Теряев Е.Д., Филимонов А.Б., Филимонов Н.Б., Петрин К.В. Концепция «гибких кинематических траекторий» в задачах терминального управления подвижными объектами // Мехатроника, автоматизация, управление. 2011. №12. С. 7-15.

- Филимонов А.Б., Филимонов Н.Б. Методы «гибких» траекторий в задачах терминального управления вертикальными маневрами летательных аппаратов / Гл. 2 в монографии «Проблемы управления сложными динамическими объектами авиационной и космической техники». М.: Машиностроение, 2015. С. 51-110.

- Сергеев А.А., Филимонов Н.Б. Управление посадочным маневром беспилотного летательного аппарата на подвижную платформу методом «гибких» кинематических траекторий // Изв. вузов. Приборостроение. 2020. Т. 63, No 9. С. 803—812.

- Sergeev A., Filimonov A., Filimonov N. Algorithmization of Autonomous Landing of Unmanned Aerial Vehicles by «Flexible» Kinematic Trajectories // High-Performance Computing Systems and Technologies in Scientific Research, Automation of Control and Production (HPCST 2020). Communications in Computer and Information Science. 2020. Vol 1304. Springer, Cham. – P. 181-200.

- Сергеев А.А., Филимонов А.Б., Филимонов Н.Б. Управление автономной посадкой БПЛА самолетного типа на статическую и динамическую посадочные площадки по «гибким» кинематическим траекториям // Мехатроника, автоматизация, управление. 2021. Т. 22, No 3. - С. 154-165.