Моделирование динамики генерации висмутового волоконного лазера с модуляцией добротности. Сравнение с экспериментом

Артемов ДЕ

Аспирант

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: artemov.de14@physics.msu.ru

В последние годы висмутовые волоконные лазеры активно исследуются. Характерная черта таких лазеров – высокая эффективность висмутовых активных волокон и широкий спектральный диапазон – алюмосиликатные, фосфоросиликатные и германосиликатные активные волокна, легированные висмутом, характеризуются наличием нескольких широких полос люминесценции, что позволяет получать генерацию в диапазоне от 1.15 до 1.75 мкм [1-2]. Особый интерес вызывают исследования висмутовых лазеров, работающих в диапазоне длин волн около 1.2 – 1.3 мкм, который не перекрывается лазерами на основе активных волокон, легированных редкоземельными элементами [2]. В большинстве работ исследовались режимы непрерывной генерации или синхронизации мод висмутовых лазеров [2-6]. При этом режимы модуляции добротности висмутовых лазеров остаются менее изученными, хотя для других волоконных лазеров подобные исследования проводились [7-11]. Опубликовано всего несколько экспериментальных работ, в которых приведены результаты экспериментальных исследований режимов модуляции добротности висмутовых лазеров [12-14], из которых только в последней работе экспериментально исследовался режим активной модуляции добротности фосфоросиликатного висмутового лазера, работающего на длине волны 1.33 мкм.

На основе усовершенствованной модели бегущих волн численно исследована динамика генерации висмутового лазера с модуляцией добротности. Сравнение результатов моделирования с данными ранее проведенных экспериментов [14] показало хорошее совпадение мультипичковой структуры генерации и формы наиболее мощных импульсов для разных уровней накачки. Выяснено влияние основных параметров лазера на выходные характеристики. Количественно установлено влияние ненасыщаемых потерь активного волокна и усиленного спонтанного излучения на насыщение выходной мощности. На основе анализа нестационарных распределений интенсивностей и усиления в активной среде в различные моменты времени выработаны рекомендации по улучшению выходных характеристик лазера.

Литература

1.Firstova E.G., Bufetov I.A., Khopin V.F. et al. Quantum Electronics, 45(1), 59 (2015).

2.Thipparapu N.K., Wang Y., Wang S. et al. Optical Materials Express, 9(6), 2446 (2019).

3.Bufetov I.A., Melkumov M.A., Firstov S.V. et al. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 20(5), 111-125 (2014).

4. Gumenyuk R., Puustinen J., Shubin A.V et al. Optics letters, 38(20), 4005-4007 (2013).

5. Khegai A.M., Afanas' ev F.V., Riumkin K.E et al. Quantum Electronics, 46(12), 1077 (2016).

6. Khegai A., Melkumov M., Firstov S. et al Optics express, 26(18), 23911-23917 (2018).

7.Adachi S., Koyamada Y. Journal of Lightwave Technology, 20(8), 1506-1511 (2002).

8.Wang Y., Xu CQ. Optics Letters, 29(10), 1060-1062 (2004).

9.Wang Y., Xu CQ. Progress in Quantum Electronics, 31, 31–216 (2007).

10.Wang Y., Martinez-Rios A., Po H. Optics Communications, 224, 113-123 (2003).

11.Roy P., Pagnoux D. Optical fiber technology, 2, 235–240 (1996).

12.Jung M., Melkumov M., Khopin V.F et al. Las. Phys. Lett., 10(12), 125104 (2013).

13.Jung M., Melkumov M., Khopin V.F et al. Laser Phys. Lett., 11, 125102-125107 (2014).

14.Khegai A., Firstov S., Riumkin K. et al. IEEE Photonics Technology Letters., 31(12), 963-966 (2019).