Моделирование волн на поверхности вытянутых пузырьков в микроканале

Шараборин Е.Л., Касимов А.Р.

Аспирант, 4 года

Сколковский институт науки и технологий,

CDMM, Москва, Россия

E–mail: evgenii.sharaborin@skoltech.ru

В данной работе будет приведен анализ волн, возникающих на поверхности длинных пузырей в ограниченных газожидкостных потоках. CFD-моделирование потока выполняется с помощью усовершенствованной версии решателя с открытым исходным кодом Basilisk [1,2] для чисел капиллярности и Рейнольдса Ca=0.003-0.024 и Re=150-1000, где Ca=μU/σ и Re=ρUd/μ, где μ и ρ являются соответственно вязкостью и плотностью жидкости, σ - поверхностным натяжением, U - скоростью пузырька и d - диаметром трубки. Толщина жидкой пленки, скорость пузырька, частоты, извлеченные из моделирования CFD, согласуются с результатами, полученными с помощью теоретической модели, и численным моделированием ряде работ [3,4]. Инерционные эффекты возникают, когда число Вебера потока We = Ca Re > 4, и проявляются в большем количестве гребней перегиба, которые становятся заметными на поверхности заднего мениска пузыря.

Литература

1. http://basilisk.fr

2. Popinet  S.  A  quadtree-adaptive  multigrid  solver  for  theSerre–Green–Naghdi  equations  //Journal  of  ComputationalPhysics. – 2015. – Т. 302. – С. 336-358.

3. Ferrari A, Magnini M, Thome JR, 2017, A Flexible CoupledLevel Set and Volume of Fluid (flexCLV) method to simulatemicroscale  two-phase  flow  in  non-uniform  and  unstructuredmeshes,  INTERNATIONAL  JOURNAL  OF  MULTIPHASEFLOW, Vol: 91, Pages: 276-295, ISSN: 0301-93224.

4. Khodaparast S, Magnini M, Borhani N, Thome JRet al., 2015,Dynamics of isolated confined air bubbles in liquid flows throughcircular microchannels: an experimental and numerical study,MICROFLUIDICS AND NANOFLUIDICS, Vol: 19, Pages: 209-234, ISSN: 1613-4982