Оценка притока жидкости для многоствольной скважины в анизотропном пласте

Русских А. С., Орлов А. А.

Аспирант, 2 курс

1Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет,

Инженерная школа ядерных технологий, Томск, Россия

E–mail: anastasiya_russkih@bk.ru

Истощение и ухудшение структуры запасов на месторождениях Западной Сибири требует вовлечения в разработку и эксплуатацию залежей углеводородов, представленных коллекторами с вторичными фильтрационно-емкостными свойствами и сложным и неоднородным строением.

Вовлечение в разработку подобных коллекторов требует применения новых подходов и технологий, позволяющих увеличить добычу нефти, путем увеличения охвата дренируемых запасов и одновременно сократить экономические издержки. Одной из таких технологий, успешно внедряемых в добывающих компаниях, является технология с применением многоствольных скважин (скважин со сложным профилем), которые в условиях анизотропии (неоднородности) подобных коллекторов экономически эффективнее, чем вертикальные скважины [1].

Разработка залежей с использованием многоствольных скважин (скважин со сложным профилем) является подбор наиболее эффективной конфигурации, который позволит получить максимальную продуктивность при эксплуатации, с минимальными экономическими издержками.

При выборе конфигурации многоствольной скважины основными факторами являются длина стволов и угол между этими стволами, а также учет неоднородности коллектора. Значительное влияние на величину дебита и продуктивность двуствольной скважины оказывает интерференция, связанная с взаимным расположением стволов скважины в пласте. Выбор оптимального варианта расположения стволов скважины путём многовариантных расчетов с использованием гидродинамической модели занимает значительное количество времени.

Для решения данной проблемы целесообразно использовать методику аналитического расчёта, позволяющую проводить экспресс-оценку притока жидкости к двуствольной скважине, не прибегая к многовариантным и затратным по времени расчетам с использованием гидродинамических моделей.

В известных аналитических методиках [2, 3, 4] не рассмотрено влияние анизотропии коллектора, угла между стволами, а также длины стволов на интерференцию (взаимовлияние), и, следовательно, на продуктивность многоствольной скважины.

Решение системы уравнений (6) для описания притока жидкости к двуствольной скважине имеет вид (1) [5,6]:

(1)

(2)

где а – большая полуось эллипса дренирования, b – малая полуось эллипса дренирования (рис. 1),  – радиус скважины,  - депрессия на пласт, k – абсолютная проницаемость пласта, h – эффективная толщина пласта,  – анизотропия проницаемости пласта, L – длина стволов горизонтальной скважины, Q – дебит многоствольной скважины.

Учет взаимовлияния стволов друг на друга в модели описан коэффициентами. А и В (2), которые учитывают угол между стволами и радиус их дренирования соответственно.

Рис. 1. Схема области дренирования стволов скважины

Верификация предложенной проведена с использованием фактической геолого-геофизической информации, характерной для Неокомских продуктивных отложений Северо-Островного месторождения Ханты-Мансийского автономного округа и показала, что результаты расчетов коррелируют с результатами расчетов, полученных с помощью методик, использующих другие подходы к описанию притока жидкости к многоствольной скважине.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что наша модель адекватно описывает приток жидкости к двуствольной скважине и может быть использована для дальнейших расчетов.

Разработана методика аналитического расчета притока жидкости к двуствольной скважине, учитывающая угол между стволами многоствольной скважины и интерференцию между ними, позволяющая проводить экспресс-оценку притока жидкости к двуствольной скважине, которая отличается от известных методик тем, что позволяет без использования многовариантных расчетов на гидродинамическом симуляторе.

На основании численных исследований с использованием разработанной нами аналитической модели определена экономически эффективная конфигурация двуствольной скважины с максимальной продуктивностью.

Литература

- Гусейнова Е.Л., Гусейнов Э.М. Технология бурения многоствольных скважин// Современные технологии в нефтегазовом деле. Уфа: Изд-во УГНТУ. 2017. Т. 1. С. 239 - 242.

- Борисов Ю. П., Пилатовский В. П., Табаков В. П. Разработка нефтяных месторождений горизонтальными и многозабойными скважинами. М.: изд-во Недра. 1964.

- Никитин Б. А., Григулецкий В. Г. Стационарный приток нефти к одиночной горизонтальной скважине в анизотропном пласте //Нефтяное хозяйство. 1992, №8, С. 10-12.

- Меркулов В. П. О дебите наклонных и горизонтальных скважин //Нефтяное хозяйство. 1960. №2. С. 51-56.

- Баренблатт, Г.И. Движение жидкостей и газов в природных пластах. М.: изд-во Недра. 1984.

- Маскет, М. Течение однородных жидкостей в пористой среде. М.: изд-во Гостоптехиздат. 1949.