Низкочастотная диэлькометрия жидкостей в объемном и связанном состоянии.

Коровин Д.Д.1

Семихина Л.П.1

1Инженер-исследователь, профессор

Тюменский государственный университет, физико-технический институт, Тюмень, Россия

danil7b@mail.ru

semihina@mail.ru

Одной из основных проблем физики воды является то, что согласно ее общеизвестным диэлектрическим свойствам, у воды имеется лишь один максимум диэлектрических потерь  на частоте Гц, называемый также Дебаевским [1]. Это указывает на то, что все молекулы в жидкой воде имеют идентичное окружение. На этом основании  многими авторами предлагаются так называемые непрерывные модели воды, которые противоречат наличию в воде каких-либо кластеров, зафиксированные методами ИК- и масс-спектроскопии [1].

В работах моего научного руководителя [2] несостоятельность непрерывных моделей воды была установлена благодаря обнаружению в водных растворах второго, низкочастотного максимума  в области частот  Гц –  Гц. Наличие этого максимума было предсказано Дебаем, однако выявить его удалось лишь благодаря разработке нового диэлектрического метода, в котором диэлектрические свойства жидкостей находятся в вихревых электрических полях индуктивных L-ячеек, настолько слабых, что они не способны возбуждать в водных растворах токи проводимости и искажать ее кластерную структуру [2]. В данной работе были проведены исследования релаксационных процессов в жидкостях с помощью современного цифрового RLC- метра, которые подтвердили высказанную теорию в работе [2].

Полученные индуктивным диэлектрическим методом частотные зависимости  для двух водных растворов NaCl с электропроводностью 8 мкСм/см в обычном объемном состоянии (внутри макрососуда объемом 100 мл) с использованием Q- метра марки TESLA BM-560 и LRC-метра марки LCR-78110G (Тайвань) представлены на рис.1.

Рис.1. Частотные зависимости  водного раствора NaCl  с мкСм/см, полученные с помощью RLC- метра и Q-метра

Как видим, оба прибора, Q- и LRC-метр, в диапазоне частот 20кГц – 5МГц выявляют у исследованных растворов максимум , причем практически на идентичной частоте. Но значения этого максимума () отличаются, что обусловлено разной величиной поля внутри L-ячейки при измерении  с помощью Q- и LRC-метра

Кроме того, оказалось, что разная величина поля внутри L-ячейки при измерении  с помощью Q- и LRC-метра, приводит к различной зависимости  от электропроводности раствора: в случае Q-метра величина  уменьшается при увеличении электропроводности раствора (рис.2а), а в случае LRC-метра, наоборот, увеличивается – рис.2б.

Рис. 2. Частотные зависимости   водных растворов NaCl  с электропроводностью

2 (1); 8 (2) и 100 мкСм/см (3), полученные с помощью Q-метра (слева) и  RLC- метра (справа).

Литература

1. Кауцман В Эйзенберг Д., Структура и свойства воды. Л.: Гидрометеоиздат. 1975. 280с

2. Семихина Л.П. Низкочастотная диэлькометрия жидкостей в слабых вихревых электрических полях. Тюмень.: автореф. дис. докт. физ.‐мат. наук. СПб, 2007. 230 с.