Течение маловязких ньютоновских жидкостей в горизонтальных трубках

Ермаченко Е.И.1 Малюгин Р.В.2 Семихин В.И.1

Студент, кандидат физико-математических наук, доцент

Тюменский государственный университет,

физико-технический институт, Тюмень, Россия

E-mail: alena.ermachenko@mail.ru; roma_malyugin@mail.ru; v.i.semikhin@utmn.ru

Течения жидкости в трубках имеет большое практическое значение. Закон Пуазейля не может считать все возможные варианты течения в трубках и капиллярах. [1] В своих экспериментах исходит из математической модели линейной зависимости объёмного расхода Q от p:

(1)

Позднее была выведена формула

(2)

Можно ввести понятие калибра трубки n как отношение l к d. В работе [2][3] была рассмотрена зависимость Q(p) для трубок различного калибра. Но какой-либо универсальной зависимости установлено не был. Вместе с ним в коэффициент в формуле Пуазейля входят две величины, сильнее влияющие на структуру потока.

Увеличение радиуса трубки (капилляра) значительно повышаем вероятность возникновения элементов турбулентных структур. Наоборот, увеличение вязкости жидкости подавляет развитие турбулентного течения. В этой связи целесообразно рассмотреть в комплексе коэффициент  как функцию радиуса. На рис.1 представлена зависимость  для жидкости с вязкостью .

Рисунок 1

На данном рисунке I-зона ламинарных течений, II-зона турбулентных течений, III-переходная зона. Величины   и . Определяются по виду системы кривых Q(p) для данной жидкости (η) при различных R.

Также можно посмотреть исходные данные, которые были получены для дистиллированной воды и трансформаторного масла при помощи экспериментальной установки. На рис. 2 можно увидеть данные при различных давлениях и диаметре капилляра.

Сравнивается дистиллированная вода и трансформаторное масло, так как вязкость у этих жидкостей близки друг к другу.

Рисунок 2 (а-трансформаторное масло, б-дистиллированная вода)

Литература

- Воларович М.П. Работы Пуазейля о течении жидкости в трубах // Известия Академии наук СССР. 1947.

- Миллионщиков М.Д. Турбулентные течения в пристеночном слое и в трубах. 1970.

- Фабер Т.Е. Гидроаэродинамика. Постмаркет. 2001.