Статистическое описание распространения сферического неустойчивого пламени водородно-воздушных смесей

Косицын И.В.1, Ельянов А.Е.2

1студент, 2аспирант

Объединенный институт высоких температур Российской академии наук, Москва

1 Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана, Москва

E–mail: lolipoenka@gmail.com

Скорость распространения сферического водородно-воздушного пламени является важной характеристикой в вопросах пожаро-взрывобезопасности и технологического применения горения. Также известно, что водородно-воздушное пламя подвержено термодиффузионной и гидродинамической неустойчивостям [1]. Стохастичность образования неоднородностей на фронте пламени приводит к отклонению его скорости от предполагаемого расчетного значения. Таким образом, возникает необходимость в построении статистической модели описания скорости фронта пламени.

Степенной закон распространения фронта пламени выглядит следующим образом:

.

В работе [2] был сформулирован данный закон распространения фронта пламени. Однако стоит отметить, что до сих пор в научной литературе ведутся обсуждения точного вида данного степенного закона [3]. Согласно [1] степень n зависит от фундаментальных характеристик пламени, следовательно учет случайных процессов возможен при описании значений предэкспоненциального множителя.

В данной работе предложено статистическое описание множителя А для водородно-воздушных смесей с содержанием водорода 10%, 20%, 30%, 40%, 50% и 60%. В основные результаты работы вошли: экспериментальные значения видимой скорости фронта пламени, разброс скоростей в зависимости от концентрации водорода в смеси, а также их сравнение с расчетными значениями скорости гладкого фронта пламени.

Литература

- V.V. Golub, A.E. Korobov, A.Y. Mikushkin, O.I. Solntsev, V.V. Volodin. (2017, 03). Acceleration of hydrogen/air flames in a cylindrical. // International Journal of Hydrogen Energy.

- Y.A Gostintsev, V.E. Fortov, Y.V. Shatskikh& (2004). Self-similar propagation law and fractal structure of the surface of a free expanding turbulent spherical flame. // Dokl Phys Chem. 397(1-3), 141–144.

- X. Cai, J. Wang, Z. Bian, H. Zhao, H. Dai, Z. Huang. (2020) On transition to self-similar acceleration of spherically expanding flames with cellular instabilities. // Combustion and Flame. V. 215, P. 364-375.