Поляризационные квантовые фантомные изображения двумерных непоглощающих объектов.

Беловолов И. А., Агапов Д.П.,  Магницкий С.А.

Студент, аспирант, сотрудник,

Физический факультет и Международный лазерный центр МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: ivan.belovolov@mail.ru

Метод фантомных изображений (ФИ) [1] – это необычный метод получения информации о свойствах объектов, основанный на корреляционных измерениях. Этот подход интенсивно развивается и в настоящее время он реализовывался как в классических световых полях [2], так и в однофотонном режиме. Главной особенностью данного метода является использование пространственных корреляций полей двух оптических каналов, свет в одном из которых взаимодействует с объектом, а в другом не взаимодействует (опорный канал).

В большей части работ в этой области метод ФИ применяется для извлечения информации о пространственном распределении модуля или фазы коэффициента поглощения/рассеяния. Однако, в последнее время стали появляться работы, в которых метод ФИ используется для изучения поляризационной структуры объектов. Так, нами была теоретически предложена, а позже экспериментально реализована новая концепция фантомной поляриметрии в классическом свете [3]. Более того, мы предложили и квантовую фантомную полярметрию [4]. Однако, во всех этих работах рассматривались исключительно объекты обладающие линейным дихроизмом.

В данной работе мы демонстрируем расширение метода квантовой фантомной поляриметрии (ФП) на объекты, чьи поляризационные свойства определяются двулучепреломлением (фазовая анизотропия). Для реализации такого варианта ФП предлагается следующая  схема:

Рис.1. Схема реализации квантовой ФП . Условные обозначения: 1 – основной лазер, 2 – юстировочные лазеры, 3 – спектральный фильтр, 4 – полуволновая пластинка, 5 – сканирующая диафрагма, 6 – объект, 7 – поляризатор, 8 – коллиматор детектора, 9 – детектор одиночных фотонов, 10 – время-цифровой преобразователь.

Схема основана на однокристальном СПР-источнике запутанных по импульсу фотонов. В качестве имитатора объекта с поляризационными свойствами определяемыми фазовым дихроизмом используется фазовая пластинка. Такой объект поворачивает линейную поляризацию прошедшего через него излучения. Угол, на который поворачивается поляризация, называется азимутом анизотропии. Показано, что проведя ряд измерений с разными поляризационными состояниями генерируемых фотонов можно восстановить азимут анизотропии. Пространственное распределение азимута анизотропии в плоскости объекта мы называем поляризационным фантомным изображением.

Расширение ФП на случай объектов, обладающих двулучепреломлением, позволит значительно увеличить область применения фантомного принципа в практических приложениях.

Работа поддержана Фондом развития теоретической физики и математики «БАЗИС» (грант 19-2-6-211-1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Strekalov D.V., Sergienko A.V., Klyshko D.N. and Shih Y.H. Observation of two photon "ghost" interference and diffraction // Physical review letters 1995 74(18), p.3600-3603.

- Erkmen B.I., Shapiro J.H. Unified theory of ghost imaging with Gaussian-state light // Physical Review 2008 A.77, 043809

- Magnitskiy S., Agapov D., Chirkin A. Ghost polarimetry with unpolarized pseudo-thermal light // Optics Letters. — 2020. — Vol. 45, no. 13. — P. 3641–3644.

- Agapov D.P. ,Belovolov I.A., Magnitskiy S.A. ,Chirkin A.S. Ghost polarimetry based on entangled quantum states // сборник 2020 International Conference Laser Optics (ICLO), место издания IEEE, тезисы