Исследование возможности детектирования терагерцового излучения сверхпроводящими болометрами и полупроводниковыми структурами, возникающего при спонтанном параметрическом рассеянии света.

Леонтьев А.А.1, Кребздак И.В. 2

1аспирант, 2студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: aa.leontjev@physics.msu.ru

Спонтанное параметрическое рассеяние света – процесс когерентного распада фотона накачки в средах с квадратичной восприимчивостью на сигнальный (оптический) фотон (ωs) и холостой (ТГц – терагерцовый) фотон (ωi). Пара фотонов, возникающих при распаде фотона накачки называется бифотоном. В последнее время особое внимание уделяется генерации бифотонов в случае, когда один из фотонов накачки имеет частоту, лежащую в терагерцовом диапазоне (0.1 ТГц – 10 ТГц)[1-3]. На Рис.1 показана схема установки для регистрации холостого излучения. Источником накачки служит твердотельный импульсный Nd3+:YLF лазер. Детектором холостого излучения является болометр - сверхпроводящая тонкая пленка нитрида ниобия (NbN). Для фильтрации холостого импульса используется система стробирования (Boxcar integrator), запускаемая pin-диодом.

В данной работе проводится оценка мощности холостого излучения на различных частотах и температурах и на основании данных оценок исследуется возможность детектирования холостого излучения сверхпроводящим болометром и полупроводниковыми структурами, возникающего при спонтанном параметрическом рассеянии света.

.

Рис.1 Схема регистрации холостого излучения, возникающего при спонтанном параметрическом рассеянии света.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-32-90232, № 19-02-00598

Литература

- Kitaeva G.Kh., et al. Direct detection of the idler THz radiation generated by spontaneous parametric down-conversion// Optics letters 2019. V. 44 (5). P. 053810-1-053810-13.

- Kuznetsov K.A., et al. Nonlinear interference in the strongly nondegenerate regime and Schmidt mode analysis//  Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics  2020. V. 101(5). P.  053843-1-053843-7.

- Sultanov V.D., et al. Generation of Optical–Terahertz Biphotons and Detection of Their Terahertz Component under Frequency-Nondegenerate Parametric Down-Conversion// JETP Letters, V. 112 (5). P. 269-273.