Скейлинговые свойства фракталоподобных многослойных систем с метаслоями

Аверочкин Евгений Павлович,

Студент, 2 курс магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: aep1997@rambler.ru

Многослойные системы с апериодической и квазипериодической структурой получили широкое распространение в науке и технике [1, 4]. В процессе их исследования выяснилось, что отступление от периодичности приводит к появлению целого ряда уникальных свойств, представляющих, как научный, так и практический интерес. К необычным оптическим свойствам многослойных структур приводит использование в них слоев из метаматериалов. В частности, такие системы находят применение в поверхностно усиленной рамановской спектроскопии, используются при создании оптических диодов на основе связанных нелинейных микрорезонаторов, тонкопленочных фотоэлементов, широкополосных отражателей, оптических переключателей, элементов рентгеновской оптики, антенн с новыми оптическими свойствами, высокочувствительных сенсоров для детектирования биологических и химических агентов и других устройств [2, 4].

Целью работы является исследование скейлинга фракталоподобных структур и их оптических характеристик. Рассматривается возможность проведения идентификации изучаемых систем на основе оценки скейлинговых параметров как в оптических характеристиках, так и в самих анализируемых структурах с самоподобными свойствами.

Анализ характеристик многослойной структуры с метаматериалами проводился на основе использования свойств числовой последовательности Фибоначчи, дисперсионных зависимостей и паттерного анализа [3].

Установлено, что наличие метаматериалов существенно видоизменяет спектральные характеристики (спектры пропускания, спектры отражения) многослойных структур. Эти изменения были исследованы на основе применения аппарата фрактальной параметризации, включающего фиксацию и определение корреляционных характеристик отдельных самоподобных элементов (паттернов) в рассматриваемых распределениях.

Установление закономерностей, определяющих связь между фрактальными свойствами рассматриваемых структур и их спектральными характеристиками, находится в русле решения фундаментальной проблемы фрактальной оптики, направленной на совершенствование диагностических методик. Ее решение применительно к изучаемым системам позволит выработать единый подход для идентификации широкого класса стохастических и детерминированных фракталоподобных объектов.

Рисунок 1. Фрагмент структуры с отрицательным показателем преломления [5].

Автор выражает благодарность своему научному руководителю – к.ф.-м.н., в.н.с. Рыжиковой Ю.В.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-01-00723 a.

Литература

1.	Короленко П.В., Мишин А.Ю., Рыжикова Ю.В. Скейлинг в характеристиках апериодических многослойных структур. // Оптический журнал. 2012. Т. 79. № 12. С. 11.

2.	Рыжикова Ю. В., Мухартова Ю. В., Рыжиков С. Б. Характеристики фрактальных многослойных структур с метаматериалами. // Ученые записки физического факультета Московского Университета. 2018. № 6. С. 1860701.

3	Ryzhikova Yu., Mukhartova Iu., Ryzhikov S. Scaling properties of fractal-like structures. // Journal of Physics: Conference Series. 2018. P. 012059 (1-8).

4.	Negro L.D. “Optics of Aperiodic Structures – Fundamentals and Device Applications”. CRC Press Taylor & Francis Group. 2014.

5.	Li J., Zhou L., Chan C.T., Sheng P. // Phys. Rev. Lett. 2003. 90, N 8. P. 083901.