Алгоритмы обработки сигналов в оптических когерентных системах связи и особенности их имплементации с использованием современной цифровой электроники

Иванов Д.М.1

1Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

Волоконно-оптические линии связи играют важную роль в современной информационной инфраструктуре, так как они являются основным способом передачи больших объёмов данных на дальние расстояния. В последнее время (примерно с 2006 года) методы прямого детектирования, распространённые ранее начинают заменяться на методы когерентного детектирования, так как когерентное детектирование позволяет увеличить спектральную плотность данных, а следовательно увеличить пропускную способность линии. Когерентное детектирование более чувствительно к искажению сигнала в волокне поэтому, чтобы получить необходимое качество сигнала необходимо компенсировать искажения сигнала в волокне. Прежде всего это касается линейных искажений: хроматической дисперсии, поляризационно-модовой дисперсии. Кроме того, так как для когерентного детектирования используется локальный осциллятор, необходимо компенсировать разницу частот и фаз локального осциллятора и удаленного осциллятора. Для компенсации этих искажений в реальном времени требуется колоссальная вычислительная мощность, поэтому как правило задача исправления искажений и демодуляции решается использованием аппаратных ускорителей, реализованных на специализированных микросхемах (ASIC).

Рис 1. Схема DSP

В данной работе рассмотрены алгоритмы компенсации линейный искажений соответствующие данной выше схеме. Рассматривалось два типа модуляции DP-QPSK и DP-16QAM  Хроматическая дисперсия 2-го порядка компенсировалась набором КИХ-фильтров. Поляризационно-модовая дисперсия исправлялась с помощью FSE-MIMO эквалайзера с переменным шагом.   Для модуляции DP-QPSK коэффициенты эквалайзера вычислялись с использованием алгоритма CMA, а для модуляции DP-16QAM использовался RDE эквалайзер. В работе также рассматривались различные методы компенсации частотной отстройки и   фазового блуждания. Полученный штраф к SNR, обусловленный неидеальностью алгоритма, в окрестности BER=0.01 составил 1.5 dB для модуляции DP-QPSK и 2dB для модуляции DP-16QAM.

Литература

- В.Н. Трещиков, В.Н. Листвин. DWDM-системы // Техносфера, 2017

- Mehrez Selmi. Advanced Digital Signal Processing tools for QAM-based optical fiber communications// Doctoral School of Computer Science, Telecommunications and Electronics of Paris, 2012