Управление спектром излучения лазера на александрите

Путилов А.Г1,2, Антипов А.А. 1,2, Шепелев А.Е.2, Осипов А.В.1,2, Аракелян С.М.1

Аспирант, 3 курс

1. ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»

2. Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

E-mail: putilov.iplit@ya.ru

Применение вибронных кристаллов в качестве активных элементов лазеров, позволяет создать мощные перестраиваемые излучатели ближнего ИК-диапазона. Спектральная ширина усиления кристаллов титан-сапфира (Ti3+:A12O3), александрита (Сг3 +:ВеА12O4), гексаалюмината бериллия  (Cr3+:BeAl6O10) и LISAF (Cr3 +:LiSrAlF6) позволяет создать перестраиваемые лазеры с шириной полосы усиления в десятки ТГц.

Управление спектром излучения лазера можно производить за счет применения селективных резонаторов с дисперсионными элементами. Пропускание резонатора по мощности на каждой частоте определяется произведением коэффициентов пропускания внутрирезонаторных элементов и коэффициентов отражения зеркал. Спектральный профиль пропускания селективного резонатора зависит от дисперсионного элемента,
т.к. потери, вносимые остальными оптическими элементами, носят неселективный характер и влияют на потерю мощности [1].

В резонаторе с двулучепреломляющим фильтром перестройка длины волны излучения производится вращением фильтра вокруг оси. В области свободной дисперсии перемещение основных пиков пропускания происходит линейно. За счет этого возможна стабильная многоволновая генерация с несколькими спектральными пиками. К основным достоинствам двулучепреломляющих фильтров можно отнести высокую лучевую стойкость и малый уровень неселективных потерь.

В работе описаны следующие типы дисперсионных резонаторов: призменные, с дифракционными решетками, с двулучепреломляющими фильтрами. Проведен расчет дисперсионного элемента и экспериментально продемонстрирована плавная перестройка длины волны излучения и многоволновая генерация лазера
на александрите [2,3].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-32-90052,  частично в рамках проектов РФФИ № 19-29-10022
и № 20-02-00515.

Литература

1. A. G. Putilov, A. A. Antipov, A. E. Shepelev, A. A. Lotin, S. M. Arakelyan. Control of the alexandrite lasing spectrum. «20th International Conference on Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures», Journal of Physics: Conference Series, Volume 1331, 2019.

2. А. А. Антипов, А. Г. Путилов, А. В. Осипов, А. Е. Шепелев. Твердотельный лазер ближнего ИК диапазона для спин-обменной оптической накачки. Известия РАН. Серия физическая, 2020, T. 84, № 11, стр. 1593-1596.

3. Путилов А.Г., Антипов А.А., Шепелев А.Е. Лазер на александрите для спин-обменной оптической накачки благородных газов. XIII международные чтения по квантовой оптике (IWQO - 2019). Сборник тезисов. 2019. С. 363-366.