Разработка модулятора оптического излучения шторочного типа

Родин Сергей Алексеевич1, Резников Богдан Константинович2
Студент1, аспирант2

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, факультет инфокоммуникационных сетей и систем, Санкт-Петербург, Россия1

Национальный исследовательский университет ИТМО, факультет прикладной оптики, Санкт-Петербург, Россия2

E-mail: psnp.174.sut@gmail.com1
rznkff@gmail.com2

Развитие научно-технического прогресса затронуло различные области передачи информации и систем контроля параметров различных сигналов. Особое место среди систем связи занимают волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и различные датчики и системы для преобразования и контроля параметров оптического излучения. Основными преимуществами использования оптических систем является их пассивность к различному электромагнитному излучению, которое с каждым годом присутствует все в больших объемах в различных местах. Кроме того, увеличивается мощность помех электромагнитного излучения, что приводит к сбоям в различных системах.  Одна из таких систем – это системы контроля определенного участка пространства или барьеры безопасности, а также сигнальные системы. [1]

Использование оптического излучения и оптических волокон в данных системах решает многие вопросы с точки зрения помехозащищенности. Но в тоже время возникает ряд других проблем. Одна из которых использование специальных методов, позволяющих определить внесение изменений в оптическую систему обеспечения безопасности или контроля объекта. Наибольше распространение получило отклонение лазерных лучей для создание дополнительных обходных путей их распространения, которые позволяют создать часть пространства для беспрепятственного (неконтролируемого) передвижения через заданную зону.  Также использования различных систем, которые вызывают появление недостоверной информации в устройствах регистрации оптического сигнала (на фотоприемниках и фотодиодных линейках), в ряде случаях на ПЗС матрицах. Для обнаружения таких вторжений в оптическую систему разработаны различные методы и способы. Один из них связан с модуляцией лазерного излучения на различных частотах. [2]

В системах связи для модуляции лазерного излучения используются электрооптические модуляторы (ЭОМ). Это дорогие приборы. И для решения таких задач их использовать крайне нерационально (стоимость системы при наличии 20 каналов возрастет очень значительно). Кроме того, в ряде случаев для систем контроля пространства необходимо использовать лазерное излучение большой мощности, что не всегда сочетается с базовой конструкцией ЭОМ, который разрабатывается для ВОЛС, в которых мощность лазерного излучения порядка 10-20 мкВт. Использовать лазерный передающий модуль с внутренней модуляцией также не всегда целесообразно, так как в базовых конструкциях этих устройств есть ограничения по мощности и ресурс их работы при длительной эксплуатации намного меньше чем у стандартных лазерных систем. Цена, которая тоже выше, в расчет уже не берется. Поэтому разработки простых и надежных в работе конструкции модуляторов оптического излучения, которые не имеют принципиальных ограничений при работе по мощности лазерного излучения и могут работать в широком диапазоне частот, является актуальной задачей.

В нашей работе предлагается конструкция модулятора шторочного типа. По принципу своего построения это модулятор универсального типа. На рис. 1 представлен один из её вариантов.

Рис. 1 – Конструкция модулятора оптического излучения шторочного типа

Между парой оптических волокон – “входное” - 1 и “выходное” - 2 имеется разрыв. С использованием помещенной в этот разрыв мембраны – шторки, производится модуляция лазерного излучения, поступающего со “входного” волокна на “выходное”.  Шторка закреплена на пьезокерамической пластинке, подключенной к генератору сигналов, частота которого может изменятся до десятков МГц. Контроль процесса модуляции осуществлялся с использованием осциллографа на вход которого подавалось напряжение с фотоприемного модуля.  Для более полного представления работы модулятора на входное волокно подавалось стандартное лазерное излучение. Результаты работы модулятора представлены на рис. 2.

Рис. 2 – Осциллограммы напряжений: 1-сигнал от генератора, поступающий на пьезокерамическую пластину; 2- сигнал с фотоприемника.

Полученные результаты показывают, что часть оптического потока, которая попала на фотоприемник промодулирована с той же частотой, с которой колеблется пьезокерамическая пластина. Выполнена модуляция оптического излучения.

Список использованных источников и литературы

- Окоси Т. и др. Волоконно-оптические датчики / Т. Окоси, К. Окамото, М. Оцу, Х. Нисихара, К. Кюма, Х. Хататэ; Под ред. Т. Окоси: Пер. с япон – Л.: Энергоатомиздат. Ленинг. отд-ние, 1990. – 256 с.

- Щербаков В. В., Солодков А. Ф., Задерновский А. А. Передача сигналов модуляции интенсивности света в аналоговых волоконно-оптических линиях связи // М.: РЭНСИТ. 2016. № 1.