Изучение влияния магнитного поля на параметры плазмы дугового разряда и ее применение для воспламенения сверхзвуковых пропан-воздушных потоков

Корнев К.Н., Нестеренко Ю.К

студенты

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: singuliarnost@yandex.ru, yurinesterenko1@gmail.com

Для эффективной работы высокоскоростного прямоточного воздушно-реактивного двигателя необходимо поддержание постоянной сверхзвуковой скорости потока топливовоздушной смеси на всех участках своего пути [1-4]. В настоящее время активно разрабатываются новые способы повышения эффективности работы прямоточного двигателя со сверхзвуковой скоростью потока в камере сгорания без применения застойных зон. Одним из таких способов является применение электрических разрядов. В данной работе для воспламенения углеводородных топлив и стабилизации их горения используется пульсирующий продольно-поперечный дуговой разряд постоянного тока, создаваемый в высокоскоростных многокомпонентных химически активных газовых потоках [5-11].

Известно, что плазма газового разряда является магнитоактивной средой, и в простейшем случае однородного магнитного поля заряды движутся по ларморовским окружностям [12-13]. Вследствие этого в данном эксперименте ожидается эффект завихрения плазменного канала и увеличение площади взаимодействия его со средой высокоскоростного пропан-воздушного потока. Таким образом, магнитное поле должно оказывать влияние на параметры газоразрядной плазмы и на ее способность к поджигу и стабилизации горения.

Лабораторная установка состоит из вакуумной камеры, ресиверов высокого давления воздуха и пропана, воздуховода с присоединенным к нему профилированным соплом Лаваля для создания высокоскоростного потока, прямоугольного аэродинамического канала, высоковольтного источника постоянного напряжения для создания газоразрядной плазмы, системы синхронизации и комплекса диагностической аппаратуры. Эксперименты проводились в условиях холодного высокоскоростного воздушного потока при следующих условиях: скорость потока изменялась в диапазоне 200-600 м/с, температура газа в потоке 180-250 К, длительность существования потока до 3 с, диапазон концентраций инжектированного пропана в потоке 0-10%, разрядный ток регулировался при помощи балластного сопротивления в пределах от 5 до 16 А.

Экспериментально получены параметры плазмы продольно-поперечного разряда в условиях магнитного поля, реализовано стационарное сверхзвуковое плазменно-стимулированное горение пропан-воздушной смеси в расширяющихся аэродинамических каналах. Проведено сравнение полученных результатов в опытах без действия магнитного поля и с ним. Полученные результаты подтверждают перспективность использования плазменной технологии для управления процессом сверхзвукового горения углеводородного топлива.

Литература

- Черный Г.Г. Течения газа с большой сверхзвуковой скоростью. М.: Физматлит, 1959.

- Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1976.

- Теория и расчёт воздушно-реактивных двигателей. Под ред. Шляхтенко С.М. М.: Машиностроение, 1987.

- Бартльме Ф. Газодинамика горения. М.: Энергоиздат, 1981.

- Копыл П. В., Сурконт О. С., Шибков В. М., Шибкова Л. В. // Физика плазмы. 2012. Т.38. № 6. С. 551.

- Шибков В.М., Шибкова Л.В., Логунов А.А. // Физика плазмы. 2017. Т. 43. № 3, С. 314.

- Шибков В.М., Шибкова Л.В., Логунов А.А. / Физика плазмы. 2018. Т. 44. № 8. С. 661.

- Шибков В.М., Шибкова Л.В., Копыл П.В., Логунов А.А. // Теплофизика высоких температур. 2019. Т. 57. № 2. С. 183.

- Шибков В.М. // Теплофизика высоких температур. 2019. Т. 57. № 3. С. 353.

- Шибков В.М., Шибкова Л.В., Логунов А.А. // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия. 2018. № 5. С. 43.

- Шибков В.М., Шибкова Л.В., Логунов А.А. // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия. 2017. № 3. С. 75.

- Физика плазмы и магнитная гидродинамика. Под ред. Рабиновича М.С., М. Издательство иностранной литературы, 1961.

- Лонгмайр К. Физика плазмы. М. Атомиздат, 1966.