Разработка аналогового КМОП-нейрона в открытой технологии Skywater 130нм

Мамонов А.С

аспирант

Воронежский государственный университет, 
физический факультет, Воронеж, Россия
E–mail: mamonov9413@gmail.com

Исследования в сфере искусственного интеллекта показали огромный потенциал как в вычислениях, так и в области классификации различных объектов. В частности искусственные нейронные сети (ИНС) уже используются во многих устройствах и области их применения только расширяются. Однако же подавляющее число ИНС реализовано программно, что требует как больших вычислительных мощностей, так и имеет ограничения для повсеместного внедрения. Таким образом, одним из возможных решений – это реализация ИНС в микросхемах специального назначения.

Такой подход требует реализации базового элемента для сети – нейрона. В данной работе рассмотрена разработка аналогового нейрона в открытой КМОП технологии от компании SkyWater с нормами 130нм. Эта технология имеет открытые библиотеки и позволяет также получить пробные устройства для исследования.

Для реализации сигмоидальной функции была взята схема, предложенная в работе [1]. Эта схема работает в аналоговом режиме, для снижения входного сопротивления вместо операционного усилителя использовалось токовое зеркало из работы [2], которое при добавлении всего трёх транзисторов обеспечивает низкое входное сопротивление (рис. 1).

Рис. 1. Схема реализации сигмоидальной функции

Выходной сигнал можно описать уравнением 1.  Каждый из параметров (a,b,c) уравнения определяется собственными параметрами схемы.

(1)

Моделирование полученного нейрона показало приемлемое входное сопротивление и быстродействие, подходящее для дальнейшего построения искусственных нейронных сетей.

Литература

- Harshit Roy Current Mode Neuron for the Memristor based synapse / Roy Harshit, Sharad Mrigank // ArXiv preprint – 2019.

- Hassan Faraji Baghtash Very low input impedance low power current mirror / Hassan Faraji Baghtash, Seyed Javad Azhari // Analog Integrated Circuits and Signal Processing– 2011. – №66. – C. 9-18.