Кулоновская блокада в автоэлектронной эмиссии из углеродных нанотрубок

Иванов Виктор Евгеньевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E–mail: ivanov.ve15@physics.msu.ru

Высокая яркость, когерентность и монохроматичность автоэмиссионных источников электронов делает их важными для различных фундаментальных исследований и приложений. Последние достижения в этой области включают в себя значительные улучшения характеристик обычных катодов с автоэлектронной эмиссией на основе металлических наноострий [1], а также разработку новых типов  автоэлектронных эмиттеров на основе наноразмерных структур [2,3]. Углеродные нанотрубки входят в число наиболее перспективных наноматериалов для создания автоэлектронных эмиссионных катодов [4,5] и успешно используются в коммерческих целях, например, в портативных рентгеновских трубках [6].

Хорошо известно, что основные характеристики эмиссии из полевых эмиттеров на основе углеродных нанотрубок могут быть описаны теорией Фаулера-Нордхейма, которая предсказывает линейную зависимость тока, I, от напряжения, V, автоэлектронной эмиссии в координатах Фаулера-Нордхейма и асимметричный пик в энергетическом спектре эмитируемых электронов. Однако экспериментальное наблюдение таких характеристик обычно требует специальной обработки [7]. В противном случае эффекты, связанные с присутствием адсорбатов или углеродистых примесей, приводят к сильным отклонениям от теории Фаулера-Нордхейма, включая сильно нелинейные графики с многочисленными перегибами и множественными пиками в электронных энергетических спектрах [8]. Эти отклонения обычно объясняются в рамках модели, основанной на резонансном туннелировании [9] через структуру с двойным барьером, образованную адсорбатами на вершине углеродной нанотрубки. Однако альтернативное объяснение, основанное на кулоновской блокаде и других эффектах одноэлектронной зарядки [10], которые также могут влиять на перенос электронов в двухбарьерных структурах, обычно не принималось во внимание.

Экспериментальные свидетельства возникновения эффекта  кулоновской блокады в полевой эмиссии были недавно продемонстрированы для ультракоротких одностенных углеродных нанотрубок [11], которые показали регулярные ступеньки на кривой I(V). Тем не менее, подобные ступенчатые зависимости наблюдались и для других автоэлектронных эмиттеров углеродных нанотрубок [7] и объяснялись процессами резонансного туннелирования. Таким образом, трудно установить реальный механизм полевой эмиссии только на основе измерений I(V).

В данной работе проведено измерение распределения энергии испускаемых электронов для исследования электронных состояний в автоэлектронных эмиттерах из одностенных углеродных нанотрубок, которые демонстрируют  хорошо выраженные ступени на кривых I(V). Энергетические спектры показывают, что положение уровня Ферми в эмиттере  совершает осцилляции с увеличением напряжения, что однозначно указывает на то, что  в эмиттере возникает кулоновская блокада. Мы предлагаем модель, основанную на предположении, что во время автоэлектронной эмиссии происходит образование наноразмерных  структур на  окончаниях одностенных углеродных нанотрубок, и проводим численное моделирование, которое хорошо согласуется с экспериментом.

Литература

- S. Tsujino, P. Das Kanungo, M. Monshipouri, C. Lee, and R. J. D. Miller, Measurement of transverse emittance and coherence of double-gate field emitter array cathodes, Nat. Commun. 7, 13976 (2016).

- H. Zhang, J. Tang, J. S. Yuan, Y. Yamauchi, T. T. Suzuki, N. Shinya, K. Nakajima, and L. C. Qin, An ultrabright and monochromatic electron point source made of a LaB6 nanowire, Nat. Nanotechnol. 11, 273 (2016).

- X. Y. Shao, A. Srinivasan, W. K. Ang, and A. Khursheed, A high-brightness large-diameter graphene coated point cathode field emission electron source, Nat. Commun. 9, 1288 (2018).

- J. M. Bonard, M. Croci, C. Klinke, R. Kurt, O. Noury, and N. Weiss, Carbon nanotube films as electron field emitters, Carbon 40, 1715 (2002).

- C. M. Collins, R. J. Parmee, W. I. Milne, and M. T. Cole, High Performance Field Emitters, Adv. Sci. 3, 1500318 (2016).

- C. Puett, C. Inscoe, A. Hartman, J. Calliste, D. K. Franceschi, J. P. Lu, O. Zhou, and Y. Z. Lee, An update on carbon nanotube-enabled X-ray sources for biomedical imaging, Wiley Interdiscip. Rev.: Nanomed. Nanobiotechnol. 10, e1475 (2018).

- S. T. Purcell, P. Vincent, M. Rodriguez, C. Journet, S. Vignoli, D. Guillot, and A. Ayari, Evolution of the field-emission properties of individual multiwalled carbon nanotubes submitted to temperature and field treatments, Chem. Vapor Depos. 12, 331 (2006).

- J. D. Jarvis, H. L. Andrews, B. Ivanov, C. L. Stewart, N. de Jonge, E. C. Heeres, W. P. Kang, Y. M. Wong, J. L. Davidson, and C. A. Brau, Resonant tunneling and extreme brightness from diamond field emitters and carbon nanotubes, J. Appl. Phys. 108, 094322 (2010).

- L. L. Chang, L. Esaki, and R. Tsu, Resonant tunneling in semiconductor double barriers, Appl. Phys. Lett. 24, 593 (1974).

- I. O. Kulik and R. I. Shekhter, Kinetic phenomena and charge discreteness effects in granulated media, Sov. Phys.-JETP. 41, 308 (1975).

- A. Pascale-Hamri, S. Perisanu, A. Derouet, C. Journet, P. Vincent, A. Ayari, and S. T. Purcell, Ultrashort single-wall carbon nanotubes reveal field-emission Coulomb blockade and highest electron-source brightness, Phys. Rev. Lett. 112, 126805 (2014).