Моделирование электрических и тепловых процессов

в болометрических микромостиках

Калинкин С.В.

Студент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E–mail: 6032126@mail.ru

Сенсоры на основе разнообразных пленочных микромостиков изучаются во многих лабораториях мира [1], в том числе для применения в составе сложных интегральных схем. Болометрические микромостики с электронным газом [2, 3] являются одним из самых чувствительных типов детекторов в гига- и тера-герцовом диапазонах электромагнитного спектра. Явление электронного газа возникает при наличии большого теплового сопротивления между электронной и фононной подсистемами в электропроводящих твердых телах, как правило, при сильном охлаждении, что на языке релаксационных процессов означает . Отдельное место занимают детекторы на основе сверхпроводящих пленок с частотной селекцией, на которые помимо сигнала подается высокочастотное смещение на индивидуальной частоте (на частоте селекции).  Моделирование и оптимизация параметров таких микромостиков, в том числе с электронным газом, при которых удается достичь наибольшей чувствительности к электромагнитному излучению является темой данной работы.

Задачей математической модели болометра является описание электрических и тепловых процессов, протекающих в абсорбере под воздействием высокочастотных токов: тока сигнала и смещения. Оперируя на входе алгоритма электрофизическими параметрами сверхпроводящих пленок и подложки, на выходе можно получать квазистатическое распределение температуры по длине микромостика. Особый интерес представляют динамические процессы установления такого распределения, которые определяют стабильность сенсора и, по-видимому, могут приводить к появлению релаксационных тепловых колебаний. Важным параметром для потенциальных применений является зависимость импеданса пленки от частоты смещения. Исследуемая модель учитывает следующее:

- наличие конечной комплексной проводимости сверхпроводника на заданной частоте, согласно теории Маттиса-Бардина [4];

- наличие динамических тепловых процессов распространения «горячего пятна» в поглотителе [5];

- наличие температурной зависимости теплопроводности [6] и теплоемкости электронного газа;

- наличие Андреевского отражения на возникающих внутри абсорбера интерфейсах нормальный металл – сверхпроводник;

- наличие электротермической обратной связи и собственного разогрева болометра под действием высокочастотного тока смещения.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Государственной программы (проект № 0718-2020-0025).

Литература

- Wellstood et al. «Hot-electron effects in metals». Physical review. B, Condensed matter 49 9, 1994: 5942-5955.

- Brandt, M. «Superconducting Hot Electron Bolometers on Silicon Nitride Membranes for Terahertz Waveguide Mixers», 2004.

- Merenkov, A. et al. «Analysis of microwave-readable RFTES bolometer». Journal of Physics: Conference Series. 1182. 012009, 2019. 10.1088/1742-6596/1182/1/012009.

- Mattis, D. et al. «Theory of the anomalous skin effect in normal and superconducting metals». Physical Review 111, 1958: 412-417.

- Semenov, A. et al. «TOPICAL REVIEW: Hot-electron effect in superconductors and its applications for radiation sensors».  Superconductor Science and Technology, 2002.

- B. Aune et al., «Superconducting TESLA cavities». Phys. Rev. Special Topics -
ACCELERATORS AND BEAMS, vol. 3, 2000.