Исследование влияния термического отжига на интерфейсы гетероэпитаксиальной структуры Si/SiGe методом рентгеновской рефлектометрии

Иванов О.В.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,                                       физический факультет, Москва, Россия                                                                                                                                                              E-mail: ivanov.ov18@physics.msu.ru

Кремний является самым распространённым элементом для изготовления интегральных схем на протяжении многих лет. На его основе создаются различные комплементарные структуры с целью повышения производительности микроэлектронных устройств. Одним из направлений совершенствования данной технологии является исследование гетероэпитаксиальных структур  на основе твердых растворов SiGe [1].

В работе было исследовано влияние термического отжига на интерфейсы структуры, состоящей из четырёх пар слоёв  Si/SixGe1-x 100 нм каждый. Экспериментальные кривые рентгеновской рефлектометрии для этих образцов представлены на рисунке. Для образцов до и после отжига кривые XRR [2] существенно отличаются, что свидетельствует о значительной структурной перестройке и хорошей чувствительности метода.

Рефлектометрия структуры до отжига демонстрирует ярко выраженные дифракционные пики, для отожжённой структуры дифракционные пики высших порядков исчезают при сохранении общей интерференционной картины. Изменение амплитуды сверхструктурных пиков на картине XRR [2] свидетельствует о нарушение периодического потенциала в результате термического отжига.

На следующем этапе работы предполагается проведение анализа экспериментальных данных для реконструкции профиля электронной плотности по глубине структуры и выявление структурных особенностей эволюции интерфейсов в процессе отжига.

Литература:

1. Paul, Douglas J. "Si/SiGe heterostructures: from material and physics to devices and circuits." Semiconductor science and technology 19.10 (2004): R75

2. Daillant, Jean, and Alain Gibaud, eds. X-ray and neutron reflectivity: principles and applications. Vol. 770. Springer, 2008.