# Компактные детекторы УФ излучения атмосферы на кубсатах МГУ

Щелканов Константин Дмитриевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

shchelkanov.kd18@physics.msu.ru

Для реализации измерений свечения ночной атмосферы Земли и отработки технологии использования кремниевых фотоумножителей в открытом космическом пространстве в НИИЯФ МГУ разрабатывается серия компактных детекторов АУРА (англ. AURA – Atmospheric Ultraviolet RAdiation).  Основные преимущества кремниевых фотоумножителей (SiPM - Silicon PhotoMultiplier) перед традиционными вакуумными: малый размер (толщина порядка одного миллиметра), малое напряжение питания (несколько десятков вольт) и надежность. Небольшие габариты и удобство эксплуатации позволяют использовать эти детекторы в наноспутниках (например CubeSat). Проектирование стандартизированных наноспутников, их сборка и эксплуатация быстрее, проще и дешевле, что делает космические эксперименты, и в частности изучение атмосферных явлений из космоса, более доступным. На сегодняшний день в НИИЯФ МГУ ведется работа над вторым детектором из серии АУРА: «АУРА-2» (см. рис.1).

Рисунок 1. Детектор «АУРА-2». Слева: 3D модель, справа: фотография.

Новая версия имеет более высокое временное разрешение (10 мс) и более широкое поле зрения (22×90 градусов). Перед SiPM установлена бленда со светофильтрами, которая ограничивает поле зрения, а фильтры (широкополосные и интерференционные) ограничивают измеряемый диапазон длин волн областью в окрестности спектральных линий молекулярного азота. Детектор имеет схему управления коэффициентом усиления детекторов, которая позволяет проводить измерения в широком диапазоне интенсивностей (от ночного атмосферного свечения до прямого солнечного света).

В работе представлены предполетные испытания и результаты работы детектора АУРА-2 на борту спутника. Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фундаментальные и прикладные исследования космос».

Литература

- Глинкин Е.В., Климов П.А., Мурашов А.С., Чернов Д.В. Детектор излучения атмосферы АУРА на основе кремниевых фотоумножителей для малых космических аппаратов типа кубсат // Приборы и техника эксперимента, т.2. 2021. С. 121-127