Экзотическое поведение теплоемкости Каирской решетки конечного числа диполей

Стронгин Владислав Сергеевич

Студент (магистр)

Дальневосточный Федеральный Университет,

Школа естественных наук, Владивосток, Россия

E-mail: strongin.vs@students.dvfu.ru

Системы искусственного спинового льда [1] с изменяемым, не фиксированным, переменным координационным числом представляют особый интерес. Обычно предполагается, что изменение параметров решетки может существенным образом повлиять на степень вырождения энергетических уровней и, соответственно, на низкотемпературные свойства спинового льда.

Энергия диполь-дипольного взаимодействия в Каирской решетки рассчитывалась по следующей известной формуле:

(1)

где D – размерный коэффициент. Теплоемкость рассчитывалась по так же известной формуле:

(2)

В данной работе исследована физика Каирского пентагонального искусственного спинового льда. Утверждается, что вследствие своей геометрической фрустрации данная решетка обладает рядом экзотических свойств [2]. Нами рассчитаны все состояния дипольной каирской решетки 40 спинов (более одного триллиона состояний). На основе этих данных была исследована термодинамика Каирского льда.

В результате проведенных вычислений нами была рассчитана теплоемкость C(T) для разных параметров решетки с, отвечающих за расстояние между «крестами» из 4 наночастиц. Ниже приведены зависимости C(T) для двух значений с = 376 нм и 600 нм. Параметры решетки взяты из экспериментальной работы [3].

Рисунок 1. Параметры решетки (a) и пример конфигурации (b)

Рисунок 2. Температурная зависимость теплоемкости Каирского льда при расстоянии между наночастицами в «кресте» c = 376 нм (a) и 600 нм (b)

При относительно небольших расстояниях в «крестах» (рис. 2a) присутствует не очень выраженный пик теплоемкости в районе kBT/D = 10-4 (пик 1) и гораздо более выраженный в районе kBT/D = 10-3 (пик 2). Основной пик так же выражен отчетливо. С увеличением расстояния в «крестах» (рис 2b) пик 1 теплоемкости перемещается в более низкотемпературную область и сильнее растет с увеличение значения c. Пик 2 уменьшается и начинает стремиться к основному пику, а из основного пика в более высокотемпературную область начинает выделяться высокотемпературный пик в районе kBT/D = 10-2.

Можно предположить, что множественные пики в теплоемкости возникают из-за вырождения термодинамических состояний. Это предположение требует дополнительного исследования.

Представляет также интерес исследование термодинамики на наличие фазового перехода 2 рода, зависимости обратной магнитной восприимчивости от температуры для определения температуры Кюри-Вейсса, кратности вырождения и спинового избытка основного состояния от внешнего магнитного поля, радиуса корреляции для разных температур и внешних магнитных полей, переход от безразмерных единиц к размерным.

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №0657-2020-0005.

Литература.

1. Y. Shevchenko, A. Makarov, and K. Nefedev, Effect of long-and short-range interactions on the thermodynamics of dipolar spin ice, Physics Letters A 381, 428 (2017).

2. M. Rojas, O. Rojas, and S. de Souza, Frustrated ising model on the cairo pentagonal lattice, Physical Review E 86, 051116 (2012).

3. M. Saccone, K. Hofhuis, Y.-L. Huang, S. Dhuey, Z. Chen, A. Scholl, R. V. Chopdekar, S. van Dijken, and A. Farhan, Dipolar cairo lattice: Geometrical frustration and short-range correlations, Physical Review Materials 3, 104402 (2019).