Моделирование процесса выращивания полупроводниковых монокристаллов методом Чохральского

Сухорученков Кирилл Владиславович

Студент

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина),

факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: skv1999@yandex.ru

Методы вытягивания кристаллов из расплава являются наиболее распространенными в промышленном производстве крупных монокристаллов полупроводниковых и диэлектрических материалов. Принцип вытягивания кристаллов из расплава впервые был предложен немецким ученым Дж. Чохральским в 1916 г. В настоящее время существует значительное количество модификаций этого метода, которые объединяются под общим названием метод Чохральского. Актуальность данного доклада связана с необходимостью создания вспомогательных наглядных программ, позволяющих проводить моделирование процесса выращивания кристалла в условиях дистанционного обучения.

***

Целью работы, представленной в докладе, являлось составление алгоритма компьютерной программы для моделирования процесса выращивания монокристалла методом вытягивания из расплава.  В рамках работы проводился анализ актуальных источников по теме исследования на основе статей, проиндексированных на платформе Web of Science в течение последних нескольких лет [1-7]. Алгоритм моделирования состоит из следующих шагов: оценка пограничного диффузионного слоя, расчет коэффициентов распределения примеси, вывод графиков распределения примеси и графиков зависимости толщины диффузионного слоя на экран, определение концентрации легирующей примеси, определение коэффициентов испарения в случае летучей примеси, построение графиков зависимости коэффициентов распределения от скорости кристаллизации, определение технологического режима выращивания кристалла.

Литература

- Д. Д. Авров, О. А. Александрова, А. О. Лебедев, Е. В. Мараева, Ю. М. Таиров, А. Ю. Фадеев. Технология материалов микроэлектроники: от минерального сырья к монокристаллу: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2017. 146 с.

- Chen C. M., Yang R. X., Sun N. F., Wang S. J., Fu L. J., Wang Y., Tian S. S., Huang Z. P., Sun T. N., Liu H. S., Shi Y. L., Li X. L., Shao H. M. Influence of melt convection on distribution of indium inclusions in liquid-encapsulated Czochralski-grown indium phosphide crystals // Journal of Materials Science-Materials in Electronics. 2020. P. 8.

- Li Y. T., Li Y. J., Li C., Zhang X. J., Zeng F. M., Lin H., Su Z. M., Mahadevan C. K. Structural, mechanical, thermal and optical properties of NaCl:Ce(3+)single crystals grown in large size by the Czochralski method // Journal of Alloys and Compounds. 2020. V. 849. P. 9.

- Matskevich N. I., Semerikova A. N., Shlegel V. N., Zaitsev V. P., Matskevich M. Y., Anyfrieva O. I. Czochralski growth, thermodynamic analysis and luminescent properties of Li2W1-xMoxO4 crystal material // Journal of Alloys and Compounds. 2021. V. 850. P. 9.

- Qi X. F., Ma W. C., Dang Y. F., Su W. J., Liu L. J. Optimization of the melt/crystal interface shape and oxygen concentration during the Czochralski silicon crystal growth process using an artificial neural network and a genetic algorithm // Journal of Crystal Growth. 2020. V. 548. P. 8.

- Vegad M. S., Bhatt N. Numerical Investigation of Effect of Temperature Profile Imposed on the Crucible Surface on Oxygen Incorporated at the Crystal Melt Interface for 450 mm Diameter Silicon Single Crystal Growth in Presence of CUSP Magnetic Field Using Czochralski Technique // Silicon. 2020. P. 17.

- Zhang J., Liu D., Pan Y. N. Suppression of oxygen and carbon impurity deposition in the thermal system of Czochralski monocrystalline silicon // Journal of Semiconductors, 2020. V. 41, № 10. P. 7.