Применение углеродного волокна в лопасти несущего винта вертолета

Мингаряев Наиль Нафисович

Студент 3 курса бакалавриата

Научный руководитель – Яруллина А.Ф., к.х.н., доцент

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.

Туполева - КАИ, Казань, Россия

E-mail: nailmingaryaev@yandex.ru

Современные лопасти несущего винта вертолета делаются цельнокомпозитными. Они обладают новыми упруго-массовыми и аэродинамическими характеристиками и изготавливаются по технологии одношагового формования.

Материалами для лопастей первых вертолетов послужила – древесина и ткань. Определенная марка древесины придавала особые свойства, такие как высокая прочность и надежность. Однако деревянные лопасти не обеспечивали желаемого срока службы изделия. На смену деревянным лопастям пришли металлические. По сравнению с деревянными они имели более высокие характеристики, но, как и предыдущие, заменялись после достижения определенного количества летных часов, так как в критической области образовывались трещины, что могло привести к разрушению конструкции. Позже появились лопасти из композиционных материалов, которые обладали меньшей массой и имели большой эксплуатационный ресурс [1-2].

Одно из ключевых отличий нового изделия: лопасть изготавливается и полимеризуется в пресс-форме целиком, а не собирается из лонжерона и хвостовых секций, как это было раньше [3].

Эксплуатация вертолетов в пустынной местности с сильно запыленной атмосферой и образованием песчаных вихрей при взлетах и посадках вертолетов на необорудованных площадках всегда сопровождается повышенным износом лопастей. Поэтому основным материалом таких лопастей является углеродно-волоконный композит. Благодаря ему новые лопасти обладают повышенным сроком службы, у них отсутствуют проблемы с коррозией, и они обладают высокой надежностью.

Такие свойства углеродных волокон обуславливаются их высокими характеристиками:

-предел прочности 2,5 – 3,5 ГПа

-модуль упругости 200 – 700 ГПа

-плотность углеродных волокон 1600 – 1800 кг/м3

-высокая химическая стойкость к действию большинства агрессивных сред

-низкий вес композита

Цельнокомпозитные конструкции обладают значительно большей усталостной прочностью, боевой живучестью и стойкостью к внешним воздействиям, их ресурс во много раз выше, чем у цельнометаллических лопастей.

Новая лопасть была испытана в составе летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета. В ходе испытаний летающая лаборатория, оснащенная комплектом новых лопастей, достигла скорости более 400 км/ч без внесения схемных изменений в конструкцию вертолета. При этом удалось сохранить низкий уровень вибраций и нагрузок, что говорит о высоком потенциале данной разработки.

Литература

1. Гращенков Д.В., Чурсова Л.В. Стратегия развития композиционных материалов и функциональных материалов // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 231-242.

2. Хрульков А.В., Душин М.И., Попов Ю.О., Коган Д.И. Исследования и разработка автоклавных и безавтоклавных технологий формования ПКМ // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 292-301.

3. Душин М.И., Хрульков А.В., Платонов А.А., Ахмадиева К.Р. Безавтоклавное формование углепластиков на основе препрегов, полученных по растворной технологии // Авиационные материалы и технологии. 2012. №2. С. 43-48.