Способ устранения дрейфа изолинии и детекция R-пиков кардиосигнала

Баев Лев Александрович1, Безуглов Александр Игоревич1, Чуракова Анастасия Андреевна1, Останин Сергей Александрович2, Козлов Денис Юрьевич2

1 - студент, 2 - доцент, к.ф.-м.н.

Алтайский государственный университет,

Институт математики и информационных технологий, Барнаул, Россия

E–mail: egc.484@gmail.com

Современные способы анализа электрокардиограмм отличаются большим многообразием, обусловленным не только различием разрешаемых задач, но и специфичностью параметров исследуемого кардиосигнала. Важнейший этап анализа электрокардиосигналов – это распознавание его частей: QRS-комплекса, обнаружение характерных точек: вершин зубцов S, R, Q, границ RR-интервала и зубцов P, T [1]. Записи ЭКГ имеют ряд различных морфологий в зависимости от пациента, используемых отведений для записи сигнала, поэтому трудно построить универсальный инструмент для автоматического анализа ЭКГ. Амплитуда и относительное положение волн P-Q-R-S-T дают ценную информацию о функционировании сердца. Автоматическое определение особенностей ЭКГ в основном зависит от точного обнаружения R-пика. В представленной работе выполнялись удаление дрейфа изолинии и шумовых помех сигнала, а затем детекция R-пиков кардиограммы. При этом было необходимо решить следующие задачи:

• Провести анализ основных принципов регистрации ЭКГ и разметки кардиоциклов.

• Вычислительные методики фильтрации данных и обнаружения характерных точек.

• Исследовать методы удаления дрейфа изолинии и детекции R-пиков сигнала.

• Реализовать алгоритм удаления дрейфа изолинии и детекции R-пиков.

Существующие на сегодняшний день методы устранения дрейфа изолинии ЭКГ делятся на две большие группы [2]: - методы компенсации дрейфа изолинии во временной области; - методы компенсации дрейфа изолинии в частотной области. Для устранения дрейфа изолинии был выбран метод фильтрации во временной области с применением фильтра скользящего среднего с заданным размером окна, так как для этого алгоритма не требуются значительные вычислительные ресурсы, а также он прост в реализации и его погрешность экспоненциального усреднения невелика RRSE≈7 % [3].

Что касается задачи обнаружения R-пиков, то для нее также возможны различные решения [4]. Для индексации R-зубцов использовались методы дифференциации сигнала и подбор параметров временного интервала, таких как амплитудный порог и минимальная дистанция R-R интервалов. Чтобы произвести дифференциацию сигнала, производную первого порядка условимся считать , где y-функция ,показывающая значение сигнала во временной точке. Находим положения локальных максимумов, то есть возможные индексы R-зубцов, которые удовлетворяют следующим условиям:

1)  Обращение в нуль производной .

2) Предыдущие и последующие значения с нуля производной имеют разный знак . Эти условия и предполагают собой обнаружение местоположения R-пиков. После детекции локальных максимумов мы формируем временную область для отбора R-значений, которое будет определяться двумя параметрами: пороговым уровнем для амплитуды сигнала и минимальной дистанцией R-R интервала. Далее настраиваем порог для амплитуды и минимальную дистанцию. Эмпирически был установлен порог амплитуды сигнала в 30% от доли максимальных точек и взята минимальная дистанция между R-пиками в 100 мс. В последующем принимались индексы R-зубцов, входившие в данную временную область и ограниченные амплитудным порогом. Для высокочастотных помех применялось сглаживание кубическими сплайнами.

С помощью программной среды Python Jupyter Notebook были загружены данные пациентов и реализованы методы обработки кардиосигналов. Для тестирования были отобраны электрокардиосигналы с интернет ресурса https://zenodo.org [5], который содержит 827 записей ЭКГ различных пациентов. Для фильтра скользящего среднего было выбрано опытным путём окна с длительностью двух третей периода дискретизации. Результат применения фильтра к исходному сигналу (рисунок 1 слева) можно увидеть на рисунке 1 справа.

Рис. 1. Слева - необработанный сигнал, справа - сигнал после фильтра скользящего среднего

Результат работы способа обнаружения R-пиков представлен ниже на рисунке 2.

Рис. 2. Детекция R-пиков.

Результатом проведенного исследования стала разработка программного комплекса, осуществляющего удаление дрейфа изоэлектрической линии с использованием фильтра скользящего среднего, и детекция R-пиков.

Литература:

- Т.М. Волосатова, А.П. Малышев. Улучшение сигнала электрокардиограммы на основе алгоритма удаления дрейфа его изолинии // Интернет-журнал «Науковедение» Том 9, №4 (2017)

- П.А. Блинов, А.А. Михеев. Анализ методов компенсации дрейфа изолинии электрокардиосигнала //Вестник РГРТУ. № 4 (2009)

- А. А. Савостин, Д. В. Риттер, Г. В. Савостина, А. К. Кошеков. Сравнительный анализ алгоритмов устранения низкочастотной помехи электрокардиосигнала//Измерительная техника № 7, 2018

- А.В Рослякова, П.Г.Чупраков. Сравнительный анализ алгоритмов обнаружения R-зубца электрокардиосигнала//Вятский медицинский вестник. (2012)

- Электрон ресурс. https://zenodo.org/record/3625007#.YEZHx1lfjrc (дата обращения 06.03.2021).