Столкновительно радиационные модели

для контроля потока фотонов в плазменных ректорах

Волошин Д.Г.1, Рахимов А.Т.2

1,2сотрудник

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 		Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: dvoloshin@mics.msu.su

Низкотемпературная плазма на основе аргона широко используется как для исследования фундаментальных процессов, так и в технологических приложениях, где плазма используется для наноструктурирования современных материалов микроэлектроники. Возбужденные состояния Ar являются важными компонентами, определяющими свойства плазмы. Долгоживущие возбужденные состояния действуют как резервуары энергии и влияют на структуру разряда через передачу энергии другим компонентам и обрабатываемым поверхностям. Фотоны вакуумного ультрафиолетового (ВУФ) диапазона, эмитируемые резонансными состояниями Ar(1s4, 1s2), могут существенно влиять на свойства обрабатываемых материалов, как положительным (стерилизация поверхностей, отверждение полимеров), так и отрицательным (повреждение диэлектриков с низкой диэлектрической постоянной) образом. Поэтому в технологическом процессе необходимо контролировать поток ВУФ фотонов на обрабатываемую в плазме поверхность, а моделирование разрядов в плазменных реакторах должно правильно предсказывать плотности возбужденных состояний Ar.

Импульсные разряды рассматриваются как один из наиболее перспективных способов бездефектной обработки поверхности современных материалов в микроэлектронике. Использование импульсной плазмы является перспективным решением для технологии обработки материалов, поскольку допускает дальнейшее использование уже существующих в индустрии реакторов с незначительными изменениями. Дополнительные параметры разряда при импульсном возбуждении (длительность и частота следования импульсов) позволяют более полно контролировать потоки из плазмы на поверхность.

В данной работе изучалось использование столкновительно-радиационных моделей в кинетическом моделировании высокочастотного емкостного разряда в аргоне и проводилось сравнение с экспериментальными результатами в непрерывном и импульсном разрядах.

В численную модель разряда были включены различные наборы возбужденных состояний Ar: от простого случая с суммарным метастабильным и резонансным уровнями [1], к более подробной схеме с четырьмя нижними 1s уровнями и двумя эффективными более высокими уровнями [2] и до достаточно подробной схемы в [3] с 14 уровнями (4 нижних 1s-состояния и 10 2p-состояний) и различными излучательными и электронными переходами между этими состояниями. Сечения электронного возбуждения в этих разных наборах были нормализованы, чтобы соответствовать полным потерям энергии электрона в неупругих столкновениях. Эта нормализация необходима для получения правильной функции распределения электронов по энергии, особенно при использовании сечений, полученных из квантово-механических расчетов.

Экспериментальные результаты [3, 4] для плотностей Ar(1s) использовались для проверки кинетических самосогласованных расчетов. Представленные сокращенные наборы возбужденных состояний Ar обеспечивают необходимую информацию о концентрации метастабильных и радиационных состояний, но при этом не слишком усложняют кинетическое моделирование.

Для импульсного разряда в аргоне показана разная временная динамика плотностей метастабильных и резонансных состояний. Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными по динамике возбужденных состояний Ar. Показано уменьшение потока фотонов вакуумного ультрафиолета после выключения импульса разряда и проведены оценки времени для плазменной обработки без повреждений диэлектрической пленки (SOG 2.2) в импульсном режиме разряда. На рисунке 1 показан пример расчетной динамики ВУФ-излучения.

Рис. 1. Расчетная динамика ВУФ-излучения - доля от стационарного разряда показана слева по оси ординат, поток фотонов показан на правой оси ординат. Приведен суммарный поток ВУФ фотонов, а также отдельные вклады от Ar (1s4) и Ar (1s2).

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ №18-29-27001) и Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

- Rakhimova T. et al. Experimental and theoretical study of RF plasma at low and high frequency // IEEE Trans. Plasma Sci. 2006. V. 34. P. 867.

- Dyatko N.A., Ionikh Yu.Z., Meshchanov A.V., and Napartovich A.P. Study of the dark phase in the initial stage of the positive column formation in an argon glow discharge // Plasma Physics Reports. 2005. V. 31. P. 871.

- Kovalev A.S., Kurchikov K.A., Proshina O.V., Rakhimova T.V., Vasilieva A.N., Voloshin D.G. Determination of the excited argon states densities in high-frequency capacitive discharge // Physics of Plasmas. 2019. V. 26. P. 123501.

- Zhu X., Cheng Z., Pu Y., Czarnetzki U. Escape factors for Paschen 2p–1s emission lines in low-temperature Ar, Kr, and Xe plasmas // J. Phys. D: Appl. Phys. 2016. V. 49. P. 225204.