Экспериментальное исследование эффективности напечатанных на 3D-принтере конструкций в качестве вибродемпфирующих элементов

Шараев Павел Андреевич, Кокшайский Алексей Иванович

Студент, 4 курс магистратуры

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: pavsharaev@mail.ru

Борьба с негативными воздействиями вибраций на организм человека является важной задачей при проектировании и производстве промышленного оборудования, вентиляционных систем, автотранспорта и т.д. Поэтому важное прикладное значение представляют методы для уменьшения вибраций. Одними из самых популярных методов являются вибродемпфирование, виброгашение, виброизлоляция [3]. Используемый в данной работе метод вибродемпфирования основан на уменьшении амплитуды механических колебаний системы в результате необратимого преобразования её в другие виды энергии, главным образом в тепловую энергию.

В данной работе возбуждается резонанс металлического стержня и методом резонансной ультразвуковой спектроскопии исследуется эффективность демпфирования колебаний с помощью помещённых на него цилиндрических шайб различных форм. Формы шайб выбраны специальным образом на основе конструкций, рассматриваемых в теоретических исследованиях Миронова М.А. [1,2]. Шайбы изготовлены из пластика методом 3D-печати, что позволяет в лабораторных условиях добиться необходимой конструкции шайб. Исследуются случаи, когда толщина шайбы постоянна и когда толщина шайбы уменьшается от центра вдоль радиуса по параболическому закону.

Литература

- Миронов М.А. Разрезной стержень как вибрационная чёрная дыра // Акуст. журн. 2019. Т. 65. №6.

- Миронов М.А. Распространение изгибной волны в пластине, толщина которой плавно уменьшается до нуля на конечном интервале // Акуст. журн. 1988. Т. 34. №1.

- Ивович В.А., Онищенко В.Я. Защита от вибраций в машиностроении.-М.:Машиностроение,1990.