Разработка оболочки для расчёта чувствительности ускорительных экспериментов в GNA на основе эксперимента DUNE

Степанова А.В.1, Колупаева Л.Д.2

1студент, 2младший научный сотрудник, канд. физ.-мат. наук

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Объединенный институт ядерных исследований,

лаборатория ядерных проблем, Дубна, Россия

E-mail: as592454@gmail.com

Одна из актуальных задач физики нейтринных осцилляций – точное измерение осцилляционных параметров. Нейтринные эксперименты разделяются по источникам нейтрино, частицы от которых они регистрируют. Каждая группа чувствительна к определенным параметрам. Так, работающие в настоящее время ускорительные эксперименты NOvA [1] и T2K [2] дают наиболее точные оценки иерархии масс нейтрино (знак ∆m232),  фазы комбинированной чётности δCP и октанта, в котором находится угол смешивания θ23, относительно других типов экспериментов, но тем не менее их предсказания различаются между собой. Для того, чтобы измерить истинные значения этих параметров и согласовать имеющиеся оценки строится ускорительный эксперимент следующего поколения DUNE [3].

Целью данной работы было создать универсальную оболочку, которая позволит моделировать эксперименты ускорительного типа для оценки чувствительности к иерархии масс нейтрино, к фазе комбинированной чётности и октанту, в котором находится угол смешивания θ23. Это осуществлено с помощью платформы GNA [4], разработанной в ЛЯП ОИЯИ для проведения осцилляционного анализа. Эксперимент DUNE был выбран, как эталонный эксперимент для проверки правильности моделирования при расчёте чисел событий в сигнальных и фоновых каналах в модах появления нейтрино (антинейтрино) электронного и выживания нейтрино (антинейтрино) мюонного, а также чувствительностей к указанным выше параметрам осцилляций. Было получено, что чувствительность к иерархии масс нейтрино на уровне значимости больше 5σ будет определена через 7 лет работы эксперимента DUNE для всех значений фазы δCP. Чувствительность к нарушению симметрии комбинированной чётности на уровне значимости 3σ будет определена для 50% значений фазы  δCP  через 10 лет работы эксперимента. Для достоверного определения октанта, в котором находится угол смешивания  θ23, эксперименту DUNE потребуется 15 лет работы.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 22-22-00389.

Литература

1. M.A. Acero et al., «An Improved Measurement of Neutrino Oscillation Parameters by the NOvA Experiment», [arXiv:2108.08219 [hep-ex]].

2. Scott, Mark. (2020). Latest oscillation results from T2K. Journal of Physics: Conference Series. 1342. 012043.

3. B. Abi et al. «Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), Far Detector Technical Design Report, Volume II: DUNE Physics», [arXiv:2002.03005 [hep-ex]].

4. Global Neutrino Analysis, GNA, http://gna.pages.jinr.ru/gna/index.html