Измерение энергетического спектра пучка электронов при помощи эффекта Вавилова-Черенкова

Бобылев Дмитрий Алексеевич

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: agava2309@yandex.ru

Для успешного использования любого ускорителя необходимо знать энергетические параметры производимого им пучка частиц. В настоящее время существует множество различных методов измерения этих характеристик, различающихся областью применения, точностью и сложностью исполнения. Многие из данных методов весьма трудоемки и их использование при настройке и калибровке ускорителя существенно замедляет процесс. Поэтому представляет интерес использование альтернативных методов измерения, характеризующихся меньшими временными затратами.

***

В настоящей работе представлены результаты определения средней энергии и энергетического спектра электронного пучка, полученные при использовании устройства, в основе работы которого лежит использование эффекта Вавилова-Черенкова, возникающего при прохождении пучка через газ. Обсуждаются методы математической обработки результатов первичных измерений; полученные результаты сравниваются с результатами измерений иными методами.

На основе полученных результатов показаны особенности использования и эффективность данного метода на примере специально изготовленного приборного комплекса.

Рис. 1. Пример восстановленного энергетического спектра пучка электронов.

Литература

- Болотовский Б.М. Теория эффекта Вавилова-Черенкова. // УФН, 62, 1957.

- Тамм И.Е., Франк И.М. Когерентное излучение быстрого электрона в среде.

- Полиектов В.В. Измерение энергетического спектра пучка электронов с помощью излучения Вавилова-Черенкова. // Диссертация, 2007. Ссылка на автореферат: http://dbserv.sinp.msu.ru:8080/sinp/files/pp-817.pdf

- Bhidey M.R., Jennings R.E., Kalmus P.I.P. Measuring of electron beam energy using a gas Cherenkov detector. Proc. Phys. Soc. London. 1958. Vol. 72,pt. 6, N 468, P. 973-980.

- Trukhanov K.A., Larkin A.I., Shvedunov V.I., Measuring the Distribution of Particles According to Their Velocity in Accelerator Beams on the Basis of Cherenkov Radiation in the Optical and Microwave Range, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2010, v. 74, № 11, pp. 1600-1603

- Trukhanov K.A., Shvedunov V.I., Measurements of accelerator beam spectrum through dependence of Cherenkov radiation intensity on phase velocity of electromagnetic waves in optical and microwave ranges, Radiation Physics and Chemistry, 2006, v. 75, № 8, pp. 899-902