Измерение кумулятивного выхода радиоизотопа 103Ru на мишени из диоксида тория

Смирнов А.А.

Лаборант-исследователь

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,

Курчатовский комплекс физико-химических исследований, Москва, Россия

E–mail: alexandersmirnov601@gmail.com

В настоящее время к перспективной технологии в области радионуклидной терапии можно отнести создание модульных нанотранспортеров на основе полипептидной платформы (МНТ), которые способны не только специфично связываться с характерными рецепторами на поверхности раковой клетки, но и наделены механизмом проникновения непосредственно в раковую клетку и ее ядро [1]. В качестве терапевтического агента “ближнего действия” в тандеме с МНТ можно использовать эмиттеры Оже-электронов [2]. Оже-электроны имеют малый пробег и высокую удельную линейную потерю энергии, они способны повреждать клетки в пределах нескольких десятков нанометров.

В работе [3] разработаны критерии, которым должны отвечать эмиттеры Оже- электронов для использования их в качестве терапевтических агентов. Одним из наиболее эффективных радионуклидов для данной цели является 103mRh () с родительским нуклидом 103Ru (). Радионуклид 103Ru может быть получен несколькими способами. В частности, на циклотроне У-150 НИЦ “Курчатовский институт” 103Ru можно наработать облучением тория ядрами 4Не, 3He, 1H и 2H.

Для практического применения 103Ru с целью создания 103Ru/103mRh изотопного генератора необходимо знание кумулятивного выхода 103Ru в соответствующих реакциях. В литературе данные об экспериментальных выходах 103Ru при облучении тория ядрами 4Не, 3He, 1H и 2H отсутствуют. С целью восполнить указанный пробел, в настоящей работе были измерены кумулятивные выходы 103Ru при облучении “толстых” мишеней из ThO2 ядрами 4Не, 3He, 1H и 2H.

В работе впервые получены экспериментальные значения кумулятивных выходов радионуклида 103Ru при облучении “толстых” мишеней из ThO2 ядрами 4He, 3He, 1H и 2H. На основании полученных результатов сделан вывод о том, что наработанная на циклотроне активность 103Ru достаточна для создания 103Ru/103mRh изотопного генератора.

Литература

1. Sobolev A. S. Modular nanotransporters for nuclear-targeted delivery of auger electron emitters //Frontiers in Pharmacology. – 2018. – Т. 9. – С. 952.

2. Filosofov D., Kurakina E., Radchenko V. Potent candidates for Targeted Auger Therapy: Production and radiochemical considerations //Nuclear Medicine and Biology. – 2021. – Т. 94. – С. 1-19.

3. Bernhardt P. et al. Low-energy electron emitters for targeted radiotherapy of small tumours //Acta Oncologica. – 2001. – Т. 40. – №. 5. – С. 602-608.