Применение 3D моделирования и печати для подготовки к операциям на грудном отделе аорты

Лазарева С.А.

Студент

Тюменский индустриальный университет, институт геологии и нефтегазодобычи, кафедра кибернетических систем, Тюмень, Россия
E–mail: slazareva48@gmail.com

В последние годы увеличивается число пациентов пожилого возраста с различными пороками клапанов сердца. Анализ статистики о распространенности кальцинированных аортальных стенозов (АС) показал, что данная проблема является актуальной. Так, например в 2014 году в России доля пациентов с дегенеративными поражениями клапанов сердца, в т.ч. кальциноз, достигла в 46.6% от общего числа операций по приобретенным порокам сердца [1]. В настоящее время для моделирования операционного вмешательства все чаще применяется 3D визуализация, особый интерес представляет область кардиохирургии, а именно операции на грудной аорте.

Для уменьшения рисков осложнений в результате операций на грудном отделе аорты, было решено разработать дополнительные вспомогательные средства, для подготовки операционной бригады и более точного подбора биопротезов, в случаях с необычными анатомическими аномалиями.

В качестве исходных данных были использованы КТ изображения грудного отдела аорты. Ангиография была выполнена для двух пациентов разного возраста и пола на компьютерном томографе Canon Aquilion Prime SP. У обоих пациентов наблюдается стеноз аортального клапана. Сегментация тканей аорты была выполнена с использованием автоматического метода (пороговое значение по Хаунсфилду 50–60  HU для крови) и последующего корректирования. Далее выбранные области интереса были преобразованы из множества послойных снимков-срезов в 3D модель грудного отдела пациента (файл формата STL). 3D модель грудного отдела пациента была обработана в программном обеспечении для автоматизированного проектирования, где грудной отдел аорты был подготовлен для последующего экспортирования на 3D-принтер. В качестве материала для создания физических моделей тяжелых АС выбрана прозрачная фотополимерная смола Durable Resin. Компьютерные модели были изготовлены с использованием технологии стереолитографической печати на высокоточном 3D принтере FormLabs FORM2.

Для оценки изделия на способность и качество воспроизведения анатомических и функциональных свойств стеноза аорты создан план экспериментального тестирования. Для имитации движения крови в аорте используется насос, воспроизводящий желудочек и перекачивающий жидкость с плотностью близкой к плотности крови (ρк≈1,050 г/см³). Для обеспечения контроля физиологических параметров и оценки точности имитации гемодинамики, к модели подводятся датчик внутреннего давления и потока жидкости. Производится сравнительный анализ результатов Эхо-КГ и УЗДГ пациента и модели.

В результате, объединив технологии компьютерной томографии с высоким пространственным разрешением, методы автоматизированного проектирования и стереолитографической 3D-печати, были созданы модели для конкретных пациентов, которые воспроизводят анатомические и функциональные свойства стеноза аортального клапана. Исследование показывает, что данная технология может облегчить работу операционной бригады, снизить возможность врачебных ошибок и послеоперационных осложнений.

Работа выполнена при поддержке отделения лучевой диагностики ГБУЗ ТО «ОКБ №2».

Литература

- Аортальный стеноз // МЗ РФ. — 2016. — С. 8.

- Карпова Н.Ю., Рашид М.А., Чипигина Н.С., Казакова Т.В., Зудилина А.Э. Кальцинированный аортальный стеноз: известные факты и перспективы исследования. // Клиницист.— 2020.—Т. 14.—№ 1-2.—С. 34—41.

- Fedorov A., Beichel R., Kalpathy-Cramer J., Finet J., Fillion-Robin J.-C., Pujol S., et al. (2012). 3D Slicer as an Image Computing Platform for the Quantitative Imaging Network. Magn. Reson. Imaging 30 1323–1341. 10.1016/j.mri.2012.05.001.

- Lau I., Sun Z. Three-dimensional printing in congenital heart disease: A systematic review. J. Med Radiat. Sci. 2018;65:226–236. doi: 10.1002/jmrs.268.