Зондирование динамической трансформации оптических свойств диэлектрика при распространении световых пуль среднего инфракрасного диапазона

Гейнц И.Ю.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: geintc.ii17@physics.msu.ru

Взаимодействие мощного фемтосекундного импульса с прозрачной средой определяется керровской нелинейностью и нелинейностью лазерной плазмы, возникающей вследствие ионизации вещества сильным световым полем. В результате динамического баланса керровской самофокусировки и дефокусировки в самонаведенной лазерной плазме наблюдается высокая локализация энергии светового поля, поддерживающаяся на значительном расстоянии, — явление филаментации фемтосекундного излучения [1, 2]. При филаментации в условиях аномальной дисперсии групповой скорости наряду с пространственной локализацией энергии излучения развивается самокомпрессия импульса во времени, происходит формирование световых пуль [3].

Феномен световых пуль, которые характеризуются экстремальной локализацией светового поля и широким спектром суперконтинуума, представляет значительный интерес с точки зрения развития методов нелинейной спектроскопии с высоким пространственным и временным разрешением. В связи с этим, изучение сверхбыстрой динамики этих экстремальных волновых пакетов относится к актуальным проблемам нелинейной оптики фемтосекундного филамента. Для исследования динамики параметров световой пули и возникающего плазменного канала сотрудниками Института спектроскопии РАН была собрана экспериментальная схема, позволяющая регистрировать модификацию спектра пробного фемтосекундного импульса, проходящего через область световой пули, сформированной в прозрачном диэлектрике импульсом накачки, при различной временной задержке между импульсами.

В данной работе было проведено численное моделирование процесса зондирования пробным фемтосекундным импульсом трансформации оптических свойств диэлектрика, вызванной распространением в нём световых пуль и образованием плазменных каналов. Целью работы явилось изучение динамики модификации показателя преломления среды и изменения спектра зондирующего импульса в зависимости от его задержки относительно импульса накачки. Исследование проведено для среды CaF2, в качестве накачки рассмотрены импульсы длительностью 130 фс (FWHM) с энергией 20-30 мкДж на длине волны 3600 нм, что соответствует области аномальной дисперсии групповой скорости в CaF2. Слабое пробное излучение длительностью 115 фс на длине волны 800 нм пересекалось с пучком накачки внутри диэлектрика под углом 3 градуса (Рис.1).

Рис.1. Схема перекрытия пучков зондирования и накачки.

Для математического моделирования филаментации волнового пакета и формирования световых пуль применялась модификация метода медленно меняющихся амплитуд — приближение медленно меняющейся волны (SEWA) [4], позволяющее рассматривать распространение в среде с кубической нелинейностью сверхкоротких импульсов, длительность которых сравнима с периодом одной оптической осцилляции на основной частоте. Использованная математическая модель описывает дифракцию и дисперсию излучения, генерацию лазерной плазмы при фото- и лавинной ионизации, плазменное и керровское приращение показателя преломления, а также ослабление излучения вследствие обратного тормозного поглощения и потерь на ионизацию среды.

Установлено, что происходит резкое увеличение отрицательного нелинейного вклада в показатель преломления среды, которое свидетельствует об образовании световой пули и возникновении плазменного канала (Рис.2).

Рис.2. Нелинейное приращение показателя преломления в CaF2, вызванное распространением импульса накачки, как функция времени и продольной координаты в приосевой области пучка. Штриховой линией отмечены расстояния, на которых возникает световая пуля.

Анализ результатов исследования показывает, что индуцированная световой пулей и плазменным каналом модификация показателя преломления среды вызывает смещение и уширение спектра пробного импульса, причём зависимость этой трансформации спектра от временной задержки импульса зондирования позволяет оценить время жизни плазменного канала, наведенного световой пулей.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 18-12-00422). Автор благодарит Фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС» за финансовую поддержку исследований.

Литература

- Кандидов В.П., Шленов С.А., Косарева О.Г. Филаментация мощного фемтосекундного лазерного излучения // Квантовая электроника. — 2009. — Т. 39, № 3 — С. 205-228.

- Chin S.L., Hosseini S.A., Liu W. et al. The propagation of powerful femtosecond laser pulses in optical media: physics, applications, and new challenges // Canadian Journal of Physics. — 2005. — Vol. 83, no. 9. —  P. 863–905.

- Chekalin S.V., Kompanets V.O., Dormidonov A.E., Kandidov V.P. Light bullet dynamics in uniform dielectrics // Physics-Uspekhi. — 2019. — Vol. 62, no. 3 — P. 282.

- Brabec T., Krausz F. Nonlinear optical pulse propagation in the single-cycle regime // Phys. Rev. Lett. 1997. V.78 (17). P.3282-3285.