Особенности многомодовой генерации лазера с оптической накачкой на метастабильных атомах аргона, наработанных в газовом разряде.

Кабак Е. В.1 , Выскубенко Б. А.2

1Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, филиал в г. Сарове

2Всероссийский Научный Исследовательский Институт Экспериментальной Физики, Российский Федеральный Ядерный Центр, г. Саров

В настоящее время активно ведутся разработки новых мощных лазеров, в которых сочетаются высокая эффективность, масштабируемость и дифракционное качество излучения. Одним из перспективных направлений является преобразование излучения диодных лазеров с помощью различных твердотельных сред, а в последнее время и газовых.  Диодные лазеры хорошо подходят для эффективной оптической накачки лазерных сред, обеспечивающих излучение дифракционного качества. Такое качество излучения способны реализовать газовые среды. [1].

В 2012 году М. Хэвеном и Дж. Ханом из университета Эмори (США) была предложена и реализована экспериментально новая схема лазера с оптической накачкой, использующая метастабильные атомы инертных газов, наработанные в импульсном газовом разряде (ЛОНИГ). Длины волн излучения такого лазера лежат вблизи границы между инфракрасной  и видимой областями спектра и попадают в окна прозрачности атмосферы. Заселение лазерного уровня 2p9 эффективно осуществляется при столкновениях возбужденного атома тяжелого инертного газа с атомами более легких инертных газов. В качестве накачки активной среды использовался перестраиваемый генератор света с шириной линии 30 ГГц. В этих экспериментах была достигнута эффективность преобразования излучения накачки ~ 13 % [2]. Также есть публикации, где авторы получили мощность 4 Вт с эффективностью 30 % [3, 4].

Одна из главных характеристик лазера на метастабильных атомах является мощность, поглощенная активной средой. Чем больше среда может поглотить, тем больше может получиться мощность на выходе. В данной работе представлены расчеты поглощенной мощности для основной моды лазерного излучения и для моды высокого порядка. Расчеты производились как в режиме поглощения, так и при генерации лазерного излучения. Полученные результаты позволяют определить эффективность поглощения накачки, а также помогут в поиске способов увеличения поглощенной мощности.

Литература

- П. А. Михеев. Лазеры на метастабильных атомах инертных газов с оптической накачкой, журнал «Квантовая электроника», 2015. Стр. 704, 708

- Han J., Heaven M.C. Opt. Lett., 37, 2157 (2012).

- J. Han, L. Glebov, G. Venus, M.C. Heaven. Demonstration of diode-pumped metastable Ar laser // Optics Letters. – 2013. - Vol. 38, No. 24, pp 5458-5461

- J. Han, M.C. Heaven, P.J. Moran, и др. Demonstration of a CW diode-pumped Ar metastable laser operating at 4 W // Optics Letters. – 2017. - Vol. 42, No. 22, pp 4627-4630