Удаление токсичных отходов животноводства при помощи коронного разряда

Горячкин П.А.1, Сороковых Д.Е. 2

1 аспирант, 2 студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: fio@email.ru

Одной из важных проблем животноводства является утилизация отходов ферм и подавление токсичных газов в этих отходах. Например, концентрация аммиака в воздухе над стоками свиноферм достигает величины 2 ∙1014 см-3, что сравнимо с предельно допустимой концентрацией озона в воздухе.

Применение плазменных и ударно-волновых технологий перспективно в связи с тем, что при их использовании возникает много электронно-возбужденных молекул, атомов кислорода, радикалов, озона и др. активных частиц. Эти компоненты при относительно невысоких температурах в плазме приводят к разрушению токсичных и дурно пахнущих компонентов.

С целью исследования воздействия плазмы на пары аммиака нами был использован коронный разряд над поверхностью аммиачно-водного раствора. В таблице 1 представлены параметры разряда и время его воздействия на пары аммиака. На Рис 1. показана схема установки коронного разряда, снабженного датчиком концентрации аммиака.

| т, мин | Относ объемная конц. NH3 | U, кВ | I, мкА |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 270 | 0 | 0 |
| 30 секунд | 230 | 7.5 | 22 |
| 50 секунд | 210 | 11.9 | 30 |
| 1 | 180 | 11.9 | 30 |
| 4 | 150 | 11.9 | 25 |
| 5 | 127 | 12.0 | 23 |
| 9 | 105 | 12.0 | 23 |

Табл.1 Коронный разряд отрицательной полярности в воздухе над 10% раствором аммиака в воде

Рис.1. Схема установки: вид сбоку и вид сверху.

Из таблицы видна высокая активность плазмы разряда при малых токах, она приводит к 2.5 кратному уменьшению концентрации аммиака за 10 минут воздействия плазмы. Простота установки и её малая мощность показывает перспективность использования коронного разряда для удаления токсичных газов при помощи плазмы

Проделанные нами расчеты показывают, что высокая эффективность разрушения молекул аммиака происходит при температурах 500-1000 К. Такие условия могут быть реализованы при использовании электрогидродинамического метода, при котором создаются ударные волны электрическими разрядами в жидкости. В этом случае будут происходить одновременно разрушение токсичных отходов и дурно пахнущих, токсичных газов.