Калибровка детекторов гамма-всплесков для экспериментов на малых космических аппаратах

Кучеренко И.А.1

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–vankucheren@mail.ru

В течение ближайшего года будут запущены несколько гамма-детекторов "ДеКоР" на космических аппаратах класса "Кубсат" и прибор СГ/1 на двух спутниках проекта "Ионосфера".

В настоящей работе будут представлены результаты калибровки лабораторных и летных образцов этих детекторов.

Калибровка показала, что диапазон работы приборов начинается от 20 кэВ. Верхняя граница диапазона составляет 3-5 МэВ для приборов "ДеКоР" и 10 МэВ для прибора СГ/1. Энергетическое разрешение этих приборов на лини Cs137 (662 кэВ) составляет 8-10%.