Физические характеристики КОмбинированного Детектора ИЗлучений (КОДИЗ) для малого космического аппарата типа КУБСАТ

Антонюк Г.И.1,2, Оседло В.И.2, Нечаев О.Ю.2, Бенгин В.В.2,3, Золотарев И.А.2

Студент, 6 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Москва, Россия

3Государственный научный центр Российской федерации институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМБП РАН), Москва, Россия

E-mail: antonjuk.gi15@physics.msu.ru

В качестве детекторов космических излучений длительное время использовались такие типы детекторов, как полупроводниковые детекторы, черенковские детекторы и SiPM-детекторы. Приборы, в состав которых входили подобные детекторы, успешно применялись в условиях космического пространства для выполнения различных задач.

В настоящее время в Лаборатории Радиационного Мониторинга ОКН НИИЯФ МГУ ведется разработка, изготовление и настройка прибора КОДИЗ (КОмбинированного Детектора ИЗлучения). Основной задачей прибора является обнаружение прихода в ОКП потоков СКЛ, способных оказать заметное влияние на радиационную обстановку на борту высотных самолётов. В число дополнительных задач входит сбор дозиметрической информации на орбите спутника при помощи полупроводниковых детекторов, а также отработка методов регистрации излучения при помощи нейтронных детекторов.

Прибор КОДИЗ предполагается установить на микро-спутник типа КУБСАТ.