Оптическая модель детектора СФЕРА-3

Иванов В.А. 1,@

1студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: ivanov.va18@physics.msu.ru

Задача регистрации космических лучей (КЛ) активно решается на протяжении нескольких десятилетий. Главным интересом является изучение КЛ сверхвысоких энергий. В области энергий выше «колена» ( эВ) интенсивность частиц крайне мала, из-за этого использование прямых методов исследования не предоставляется возможным. Косвенные методы главным образом основаны на регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ) и восстановлении параметров первичной частицы по параметрам ливня.

Целью работы был поиск оптимальной конфигурации детектора СФЕРА-3 и сравнение по эффективности новой геометрии и геометрии детектора СФЕРА-2.

Метод детектирования, отраженного от снежной поверхности черенковского света, предложенный А.Е. Чудаковым [1], лёг в основу серии экспериментов СФЕРА. Детектирование отраженного от снега черенковского света (ЧС) позволяет получать информацию с  площади пятна ЧС.

В мозаике детектора СФЕРА-2 использовались фотоэлектронные умножители. В новом детекторе проекта планируется использовать кремниевые фотоумножители (SiPM), на которые будут крепиться фотоуловители, имеющие форму сферы, усеченной правильным шестиугольником.

В процессе моделирования хода лучей будут получены распределения фотонов ЧС на мозаике. Далее эти распределения будут аппроксимированы для наглядности и сравнены с распределениями фотонов на мозаике детектора СФЕРА-2 для того же набора входных данных.

# Список литературы

| [1] | A. E. Chudakov, «A possible method of detecting EAS based in Cherenkov radiation reflected from a ground snow surface,» в Proceedings of All-Union Symposium on Experimental Methods of Studying Cosmic Rays with Superhigh Energies, Yakutsk, 1974. |
| --- | --- |

# Text boxes

Рис. 1 Мозаика детектора СФЕРА-3