Комплексы флавоноидов с ионами металлов как основа индикаторной системы

для их определения методом РГКР

Маршавин А.С., Яренков Н.Р., Капитанова О.О.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: marshavin.2000@mail.ru

Флавоноиды – это широкий класс полифенольных соединений, которые благодаря их способности ингибировать процессы свободно-радикального окисления, вызывают всё больший интерес у исследователей. На сегодняшний день существуют различные методы определения флавоноидов на уровне их мкМ содержаний в растительном сырье и биологических жидкостях, такие как флуоресцентная спектроскопия, капиллярный электрофорез, высокоэффективная жидкостная и газовая хроматография. При переходе к определению различных биологически активных веществ на уровень наномолярных концентраций одним из перспективных методов является резонансная спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (РСГКР). До сих пор применение РСГКР для определения флавоноидов весьма ограничено из-за несовпадения максимумов их поглощения (250–350 нм) с монохроматическим лазерным излучением (488 и 523 нм). С целью достижения смещения спектральных сдвига максимумов их поглощения нами было предложено использовать способность указанных соединений образовывать комплексы с ионами металлов, поглощающие излучение в видимой области спектра.

В настоящей работе для определения флавоноидов (рутина, кверцетина, дигидрокверцетина) были предложены комплексы с ионом Al(III). Дополнительно было показано, что связывание рутина с Cu(II) и Fe(III) не позволяет добиться возникновения дополнительных максимумов поглощения или батохромного сдвига. Однако, только для рутина и кверцетина в присутствии Al(III) наблюдалось смещение спектральной линии в более длинноволновую область: 433±5 и 430±5 нм соответственно. Для указанных комплексов определили константы устойчивости методом Фостера-Хаммика-Ворли с применением уравнения Бенеши-Гильдебранда. Полученные константы устойчивости оказались >1.

Таким образом, изученные системы позволяют смещать полосы поглощения аналитов к длине волны монохроматического лазерного излучения (488 и 523 нм) и регистрировать резонансный сигнал комбинационного рассеяния. Спектральные характеристики комплексов флавоноидов с ионами металлов позволяют анализировать флавоноиды в различных средах (растительное сырье и биологические жидкости), что расширяет возможности высокочувствительного определения флавоноидов в реальных объектах – пищевых продуктах, напитках, плазме и сыворотке крови, моче и т.д.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований (21-33-70119 мол_а_мос), а также Российского научного фонда (№20-13-00330).