Новый подход к дериватизации сернистых соединений для анализа методом масс-спектрометрии МАЛДИ

Сорокин И.Д.1, Старкова Ж.Е2.

студент, 4 курс бакалавриата

1Российский университет дружбы народов, Экологический факультет, Москва, Россия

2ФГБУН Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия E-mail: becelii0601@gmail.com

Наиболее распространенным комплементарным способом дериватизации, используемым в масс-спектрометрии с «мягкими» методами ионизации (МАЛДИ, ИЭР) при анализе малополярных соединений, является введение остатка с ковалентно-связанным фиксированным зарядом. Разновидностью такой модификации является метод, названный нами «дериватизацией с генерацией заряда», который включает взаимодействие нейтральных молекул аналита и реагента с образованием соответствующих «ониевых» солей, катионы которых десорбируются даже в отсутствии матрицы. Ранее для исследования сульфидов и меркаптанов методом масс-спектрометрии МАЛДИ и ИЭР нами предложено их алкилирование алкилгалогенидами с образованием сульфониевых солей [1]. В настоящей же работе для этой цели мы адаптировали электрофильную реакцию с алкилформиатами в присутствии трифторметансульфокислоты, описанную в работе [2] (Схема 1).

Схема 1. Алкилирование сернистых соединений алкилформиатами.

Достоинство этой реакции состоит в том, что она позволяет сильно расширить ассортимент заместителей, которые могут быть введены в молекулы аналитов в процессе S-алкилирования сульфидов. Это важно в случаях, где возникает необходимость в выборе тяжелых реагентов для получения продуктов, детектируемых в свободной от матричных шумов области спектров. Для проведения реакции нами была получена серия формиатов с длинной алкильных цепей алифатических остататков от n-C6 до n-C20. В качестве объектов взяты изомерные алкилтиабицикланы (2- и 3-тиабицикло[4.4.0]деканы, 7- и 8-тиабицикло[4.3.0]нонаны), а так же дибензотиофен и его аналоги.

Анализ полученных результатов показал, что используемая реакция обеспечивает количественное S-алкилирование. В масс-спектрах же МАЛДИ регистрируются только пики соответствующих сульфониевых катионов. В целом использование предварительного S-алкилирования посредством алкилформиатов является удобным альтернативным способом дериватизации при анализе низкомолекулярных органических сульфидов и тиолов методами масс-спектрометрии МАЛДИ, ИЭР и возможно других, основанных на принципах десорбции/ионизации.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  (проект №21-73-20032)

Литература

1. Zaikin V.G., Kozlov A.V., Borisov R.S., Schapin I.A. Regio-isomeric effects in tandem mass spectra of sulfonium cations generated from thiacyclane based sulfonium salts under soft ionization conditions// Eur. J. Mass Spectrom. 2018. Vol. 24, N 1. P. 108-115.

2. Miyatake K., Yamomomto K., Endo K., Tsuchida E. Superacidified reaction of sulfides and esters for the direct synthesis of sulfonium derivatives //The Journal of organic chemistry. 1998. Т. 63, N 21. P. 7522-7524.