Поверхностное натяжение в системах «вода – пропанол-2 – Синтанол АЛМ-7»

Кучиерская А.А.1

Аспирант, 3 год обучения

1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,

Москва, Россия

E–mail: k.alexandra.a@ya.ru

В настоящее время диспергирующие композиции сложного состава, включающие поверхностно-активные вещества (ПАВ) и низкомолекулярные амфифильные соединения, находят широкое применение в нефтяной, пищевой, фармацевтической промышленности. В частности, химическое заводнение с использованием данных композиций является одним из наиболее перспективных методов повышения нефтеотдачи пластов [1,2]. Совместное применение гидротропов и ПАВ позволяет добиться более низких значений межфазного натяжения между вытесняемой и вытесняющей жидкостями и более высокой стабильности образующихся эмульсий, повышая тем самым степень извлечения нефти [3,4]. Изучение поведения систем «вода – гидротроп – ПАВ» важно в рамках разработки подобных композиций и определения их оптимального состава.

Целью настоящей работы являлось изучение совместного влияния неионогенного ПАВ Синтанола АЛМ-7 и изопропилового спирта (ИПС) на поверхностной натяжение в водных растворах. Синтанол АЛМ-7 представляет собой смесь оксиэтилированных спиртов с общей формулой С12…14H25…29–(OCH2CH2)7–OH). Он широко используется как компонент моющих композиций, диспергентов и обезжиривателей.

Поверхностное натяжение в системах «вода – ИПС – ПАВ» было измерено по методу пластины Вильгельми. Были получены изотермы межфазного натяжения для систем, содержащих 0, 1, 2, 5, 7.5, 10, 15, 20, 40, 100 %мас. ИПС, при этом концентрация ПАВ варьировалась от 0,0 до 2,2 %мас. В отсутствие ИПС в системе в области низких концентраций ПАВ наблюдается резкое снижение межфазного натяжения, связанное с адсорбцией молекул ПАВ на границе раздела вода–воздух с образованием мономолекулярного слоя. После достижения критической концентрации мицеллообразования (ККМ) поверхностное натяжение практически перестает меняться. Добавление в систему ИПС позволяет добиться более низких значений поверхностного натяжения в области низких концентраций ПАВ, что может быть обусловлено синергетическим эффектом. При содержании ИПС в системе 40 %мас. значение поверхностного натяжения остается практически постоянным вне зависимости от концентрации ПАВ и соответствует поверхностному натяжению 40 % водного раствора ИПС. В случае растворов ПАВ в чистом ИПС также наблюдается постоянное значение поверхностного натяжения, отвечающее поверхностному натяжению ИПС. Таким образом, повышение содержания ИПС в системе приводит к потере синтанолом поверхностной активности, при этом при низких концентрациях ИПС ведет себя как со-ПАВ, а при повышении концентрации – как сорастворитель.

Исследование выполнено за счет стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам № СП-4709.2022.1. Автор выражает благодарность научному руководителю доц. Новикову А.А. и доценту Семенову А.П.

Литература

1. Zhou Y. et al. A comprehensive review of emulsion and its field application for enhanced oil recovery // Energy Science & Engineering. 2019. Vol. 7 (4). P. 1046-1058.

2. Solans C., Morales D., Homs M. Spontaneous emulsification // Current Opinion in Colloid & Interface Science. 2016. Vol. 22. P. 88-93.

3. Sahni V. et al. The role of co-solvents and co-surfactants in making chemical floods robust // SPE improved oil recovery symposium. OnePetro, 2010. DOI:10.2118/130007-MS.

4. Nazar M. F., Shah S. S., Khosa M. A. Microemulsions in enhanced oil recovery: a review // Petroleum science and technology. 2011. Vol. 29 (13). P. 1353-1365.