Экстракционные системы для выделения пертехнетат-аниона из многокомпонентных растворов: влияние мешающих компонентов, реэкстракция, исследование комплексообразования

Лексина У.М.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: leksina_ulyana@mail.ru

Технеций – единственный d-металл, не имеющий стабильных изотопов, обладает наиболее устойчивой степенью окисления +7 и присутствует ввысокоактивных отходах (ВАО) как анион TcO4-. В процессах фракционирования, направленных на разделение ВАО, пертехнетат-анион выступает как мешающий компонент, распространяющийся по схеме выделения и накапливающийся в органической фазе при большом числе циклов экстракции. Пертехнетаты обладают низкой сорбируемостью на скальных и солевых минеральных породах и высокой подвижностью в поверхностных и приповерхностных слоях земной коры. В сочетании с большим периодом полураспада (99Тс (T1/2 = 2.13х105 лет, β-излучатель, массовая активность 6,3⋅102 Бк/мкг), это делает пертехнетат-ион одним из наиболее опасных радиоактивных поллютантов. [1, 2]. Выделение технеция – важная стадия при переработке высокоактивных отходов (ВАО).

Исследование новых высокоэффективных, экологичных и селективных комплексообразователей для связывания пертехнетат-аниона – проблема, представляющая большой интерес как с технической, так и с фундаментальной точки зрения.

В настоящей работе были продолжены исследования координационных и экстракционных свойств ряда низкомолекулярных NH-рецепторов в мета-нитробензотрифториде («Ф-3»), получены и охарактеризованы методом РСА комплексы с анионами-структурными аналогами пертехнетата в твердой фазе: перхлорат (ClO4-), перренат-анион (ReO4-) и др. Также была установлена зависимость экстракционных параметров системы от содержания мешающих компонентов, температуры, исследованы различные способы извлечение пертехнетата из органической фазы в водную .

Литература

1. Rohal, Kristina M., Van Seggen, Dawn M., Clark, Jennifer F.et al. Solvent extraction of pertechnetate and perrhenate ions from nitrate-rich acidic and alkaline aqueous solutions// Solvent Extraction and Ion Exchange. 1996, №14(3). p. 401-416.

2. Desai A. V. et al. A water‐stable cationic metal–organic framework as a dual adsorbent of oxoanion pollutants //Angewandte Chemie. 2016, Т. 128. №. 27. p. 7942-7946.