Преобразователь квантовых сигналов на чипе

Захаров Роман Викторович

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: roma1997z@mail.ru

Взаимодействие сверхпроводящих искусственных атомов с электромагнитным излучением привлекает внимание многих экспериментаторов и теоретиков [1-2]. Интерес вызван возможностью создавать сильное вынужденное взаимодействие между сверхпроводящим кубитом и полями в микрорезонаторах [3]. Есть возможность контролировать характеристики кубита и резонатора даже во время процесса взаимодействия [4]. Данная возможность управления исходит из специфики макроскопической интерференции в сверхпроводящих джозефсоновских этих контактах [5]. Для развития квантовых технологий необходимо решение ряда проблем. Во-первых, важно усовершенствовать способы управления квантовыми битами и осуществления логических операций в интерфейсе атомных и полевых кубитов. Во-вторых, необходимо управлять свойствами полевых сигналов, т.е. частотой, статистикой фотонов и фазовыми характеристиками. В-третьих, стоит задача создания квантового полевого детектора, позволяющего определять характеристики неизвестного входного поля по сигналу в управляющей моде. Одной из важных проблем в квантовых схемах является преобразование сигнала в другую моду, частотную или пространственную, например необходимость поворота на 90 градусов.

В данной работе исследовано взаимодействие сверхпроводящего Джозефсоновского кубита с двухмодовым неклассическим полем. В отличие от классической накачки, данная задача в квантовом поле еще не решена из-за сложности учета сильного перепутывания и динамического обмена энергией в атомно-полевой системе. Рассмотрены возможности создания квантового преобразователя между модами разной частоты на основе их взаимодействия со сверхпроводящим кубитом в микрорезонаторе. Предложены способы измерения статистики квантовых состояний, в том числе их фазовых характеристик, через взаимодействия этих полевых состояний со сверхпроводящим кубитом. Разработан фундаментальный подход к описанию многокомпонентной системы искусственный атом + полевые моды, найдены квазиэнергии и собственные состояния такой системы, рассмотрены эффекты, такие как индуцированная прозрачность.

Рис. 1. Вероятность регистрации 3 фотонов во втором поле в зависимости от относительной фазы    состояния входной полевой моды (слева) и чувствительность фазового измерения в зависимости от числа регистрируемых фотонов (справа), полученные для начальной волновой функции полной трехкомпонентной системы .

Изучены особенности взаимодействия сверхпроводящих искусственных атомов и сверхпроводящих кубитов на основе эффекта Джозефсона с набором частотных мод квантового электромагнитного поля. Изучены особенности отклика атомного кубита в этом случае и проанализированы различные режимы его динамики. Также исследовано изменение фотонной статистики и фазовых характеристик квантовых полей в процессе взаимодействия с кубитом. Одним из важных приложений полученных результатов является разработка схемы по регистрации характеристик, включая фазовые, для полевых состояний, формирующихся в процессе взаимодействия с кубитом. На рис. 1 представлена вероятность детектирования определенного числа фотонов в контрольной моде в зависимости от неизвестной фазы между состояниями во входной полевой моде, а также чувствительность фазовых измерений для различного числа регистрируемых фотонов в контрольном поле. Чувствительность представляет собой разность между максимальной и минимальной вероятностью детектирования при варировании фазы. Полученная высокая чувствительность разработанной схемы открывает возвожности нахождения неизвестной фазы  между состояниями входного поля с хорошей точностью.

На основе проведенного анализа продемонстрирована возможность передачи квантового состояния входного поля в другой частотный диапазон через взаимодействие с кубитом. Фактически разработана и изучена система, являющаяся квантовым переходником между различными частотным модами. Качество такой передачи из одной моды в другую зависит от параметров системы, таких как частота кубита, частота входного поля и выходного поля, а также сила связи сверхпроводящего кубита с микрорезонаторами. Важной задачей является поиск параметров, при которых можно осуществлять передачу состояния с точностью выше 90%. В такой системе кубит фактически выступает в роли частотного преобразователя или переходника между состояниями с разной частотой. Необходимость такого переходника особенно остро  стоит в случае двух близких частот, которые фактически невозможно поддерживать в общем резонаторе. Разработка схемы такого переходника позволит легко состыковывать различные функциональные узлы схемы на чипе, оптимально передавать и преобразовывать состояния неклассических электромагнитных полей, а также использовать их на практике для воздействия на химические и биологические объекты с возможностью частотной подстройки.

Таким образом, в исследовании усовершенствованы способы управления квантовыми битами и осуществления логических операций в интерфейсе атомных и полевых кубитов. Разработаны возможности управления свойствами полевых сигналов, т.е. частотой, статистикой фотонов и фазовыми характеристиками.

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина»

Литература:

1. Clarke J, Wilhelm F K Nature 453 1031 (2008)

2. You J., Nori F. Nature 474 589–597 (2011).

3. Koch J et al. Phys. Rev. A. 76 4 042319 (2007)

4. J. Gambetta, A. Blais, D. I. Schuster, A. Wallraff, L. Frunzio, J. Majer, M., H. Devoret, S. M. Girvin, and R. J. Schoelkopf Phys. Rev. A

5. A. L. Grimsmo, A. Blais, npj Quantum Information 3(1) (2016)