Взаимосвязь пространственной и спиновой динамики электронов в планарных наноструктурах

Стародубцева Д.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Российская Федерация

daryastar2000@mail.ru

Одним из важных и интересных направлений современной физики является исследование твердотельных наноструктурных систем [1]. Данная область порождает целый круг новых физических эффектов, которые имеют перспективные практические приложения. В первую очередь, эти эффекты обусловлены наномасштабами исследуемых структур, то есть особенностями динамики носителей заряда из-за пространственной локализации в малом размере порядка нескольких нанометров. Возникают так называемые эффекты размерного квантования. Для успешного развития практических приложений необходимы методы управления динамикой и свойствами носителей заряда в таких структурах. Наиболее перспективными представляются наноматериалы, в которых пространственные и спиновые степени свободы носителей заряда перепутаны. Такие свойства открывают новые возможности для развития наноэлектроники, разработки квантово-информационных технологий и решения прикладных задач спинтроники.

К таким структурам можно отнести, например, графен и планарные структуры со спин-орбитальным (СО) взаимодействием типа Рашба.

Монослойный графен — это слой атомов углерода, упакованных в гексагональную решетку. Особенности его структуры наделяют этот двумерный материал уникальными свойствами, вследствие чего графен находит применение в самых разных областях науки. Фундаментальные исследования графена представляют интерес в силу его «релятивистского» закона дисперсии для носителей заряда [2].

Гамильтониан и энергетический спектр для графена выглядят следующим образом:

Здесь  – это оператор псевдоспина электрона, отвечающего за принадлежность различным подрешеткам.

Системы с взаимодействием Рашба получаются из материалов с сильной внешней асимметрией и, как следствие, неоднородностью потенциальной энергии. Такие системы могут быть использованы в немагнитной спинтронике, так как позволяют решать проблему управления спином частиц без приложения внешнего магнитного поля [3].

Гамильтониан и энергетический спектр системы с СО взаимодействием типа Рашба имеет вид:

В данной работе исследовались квантовые свойства электронов в таких структурах, анализировались различные режимы динамики формирующихся электронных волновых пакетов, проведено сравнение и выявлены особенности для каждой из систем.

Как в графене, так и в системе с взаимодействием Рашба имеет место расщепление энергетического спектра на положительную и отрицательную ветви, что служит причиной необычной динамики формирующихся электронных волновых пакетов. Например, при задании следующих начальных условий имеем осцилляции плотности вероятности между двумя состояниями (рис.1):

,

При разложении такого начального состояния по собственным функциям системы задействуются и положительная, и отрицательная энергетические зоны, что приводит к пространственной интерференции состояний с различной по знаку энергией. Как следствие, появляются осцилляции плотности вероятности для электрона между состояниями «1» и «2».

В ходе исследования обнаружены различные режимы динамики электронных волновых пакетов в таких структурах. Продемонстрировано перепутывание пространственных и спиновых степеней свободы электрона друг на друга и его превалирующее влияние на пространственную динамику электрона. Продемонстрированы затухающие во времени осцилляции положения электронного волнового пакета и выявлены физические механизмы данного явления. В случае систем с взаимодействием типа Рашба продемонстрирована возможность управления электронным волновым пакетом, включая возможное удержание центра масс пакета при ненулевом среднем импульсе, а также движение в противоположную сторону от заданного импульса.

Помимо этого, было получено точное аналитическое решение уравнений Гейзенберга для эволюции операторов координат и псевдоспина электрона, демонстрирующее перепутывание и взаимовлияние этих степеней свободы друг на друга и раскрывающее физические механизмы наблюдаемых эффектов.

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина»

Литература

- Klein O. // Z. Phys. 1929, 53, 157–1165.

- Максимова Г.М., Бурдов В.А. // Квантовая механика графена

- Хомицкий Д.В. // Наноструктуры. Математическая физика и моделирование, 2009, том 1, №1, 83-113

# Text boxes

Рисунок 1. Динамика волнового пакета в системе с СО взаимодействием Рашба