АНАЛИЗ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ

«УТЕПЛЕННАЯ ШВЕДСКАЯ ПЛИТА»

ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСВА

Василишин В.А.

Студент

Хакасский технический институт – филиал СФУ, Абакан, Россия

E-mail: Vasilishin.vladislav@hotmail.com

Технология «Утепленная шведская плита» (УШП) является одним из вариантов конструктивного решения фундамента в малоэтажном жилищном строительстве [2]. Технология позволяет создать неразрывный контур утепления, что благоприятно влияет на теплотехнические характеристики здания. Однако, предварительный анализ показал, что при эксплуатации конструкции могут возникать деформации, обусловленные просадкой грунта. Очевидно, что при эксплуатации здания могут возникать дополнительные напряжения в утеплителе, который изолирует фундаментную плиту и ленточную часть для облицовочной кладки. При этом фундаментная плита и ленточная часть работают не совместно.

По умолчанию в данном узле используют экструдированный или обычный пенополистирол в качестве утеплителя [1, 3]. Данный вид утеплителя не способен воспринимать нагрузки на сжатие. Поэтому альтернативным решением мы видим использование жесткого, но энергоэффективного материала вместо пенополистирола, например, пеностекла. Выбор материала обусловлен тем, что данный материал имеет более высокие прочностные характеристики, что позволяет ему выдержать большие нагрузки на сжатие [4]. Поэтому пеностекло способно включиться в работу вместе с фундаментом и позволит в определенной степени объединить ленточную часть с фундаментной плитой, при этом обеспечивая тепловую защиту конструктивного узла.

Таким образом, целью нашей работы является модернизация и обоснование применения пеностекла в технологии УШП.

Литература

- Кетов А. А. Перспективы пеностекла в жилищном строительстве //Строительные материалы. – 2016. – №. 3. – С. 79-81.

- Медведева Н. В. Энергосберегающий фундамент-утепленная шведская плита //ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ-2012. – 2013. – С. 192-194.

- Скрынник И. А. и др. Тепло, звукоизоляция пенополистирольными плитами URSA XPS N-III-PZ-I и минераловатными плитами URSA TЕP подразделением URSA концерна “GRUPO URALITA”. – 2010.

- Сопегин Г. В. Перспективы применения пеностекла в строительстве //Современные технологии в строительстве. Теория и практика. – 2017. – Т. 2. – С. 418-424.