Проектирование электростанции с использованием энергии волн

Чжан Цзялинь

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Институт русского языка и культуры, Москва, Россия

E-mail: jialin_zhang_cn@163.com

Научный руководитель: Райдер Е.Г.

В настоящее время опасения по поводу изменения климата и нехватки энергии растут, производство возобновляемой энергии становится важной областью исследований. Океаны хранят самое большое количество энергии в мире, а самым распространенным примером этого является энергия волн, которая относится к механической энергии, т.е. сумме кинетической и потенциальной энергии, имеющейся на поверхности морской воды. Общее количество энергии волн в океане (около 3 ТВт) того же порядка, что и общее мировое потребление электроэнергии (около 2 ТВт), что намного превышает возможное использование энергии солнца и ветра [1].

Волновая электростанция независимо от её типа имеет принцип работы, основанный на преобразовании кинетической энергии в электрическую. Энергия волн, совершающих колебательные движения вверх-вниз, преобразуется в электрическую энергию.

Для получения электрической энергии в этом исследовании используется устройство поплавкового типа, которое состоит из трех частей:

- Механическая система – рабочий элемент: поплавок, который за счет плавучести преобразует энергию волн в собственную механическую энергию [2].

- Гидравлическая система – силовой преобразователь: гидравлическая трансмиссионная система, которая благодаря движению маятника плавучести, приводится в действие и осуществляет преобразование механической энергии в гидравлическую.

- Система управления – реле давления, чувствительные компоненты гидравлической системы, которые обеспечивают включение и выключение электромагнитного клапана гидравлической системы.

Исходя из актуальных измерений, для проведения эксперимента устанавливаются следующие условия: период волны 3–6 с. и высота волны 0,5–3 м., в качестве проектной мощности берется прототип с номинальной выработкой электроэнергии 0,5 кВт. Чтобы спроектировать волновую электростанцию поплавкового типа (устройство для генерирования энергии волн плавучего маятникового типа), основное внимание уделяется трём основным аспектам.

  - конструкция компонентов поплавка. Качество плавучего маятника, являющегося ключевым компонентом устройства для превращения энергии, напрямую влияет на эффективность захвата энергии системой выработки электричества с учетом реальных условий работы и требований к малому весу энергогенерирующего устройства. Спроектированные с помощью программы Solidworks поплавки полые и имеют специальную форму, чтобы противостоять давлению воды. Чтобы детали соответствовали фактическим требованиям рабочих характеристик выполняется анализ напряжения и деформации маятника плавучести с помощью программного обеспечения ANSYS;

  - система гидравлической трансмиссии. Учитывая фактические условия для достижения необходимой мощности дизайн системы гидравлической трансмиссии должен проектироваться с учетом работы электростанции в условиях работы больших и малых волн;

  - выбор компонентов гидравлической системы. С помощью пакета программ Matlab выполнен расчёт суммарной горизонтальной силы волны по уравнению Моррисона получено максимальное значение волновой силы, действующей на гидроцилиндр, с учётом которого выбираются гидравлические компоненты по таблице стандартной модели.

Анализ выходных характеристик системы генерации электроэнергии под действием синусоидальных волн проводится с помощью программного обеспечения AMESim.

В конце концов, устойчивая к морской воде нержавеющая сталь 304 была использована в качестве сырья для проектирования полого поплавка длиной 1 м., шириной 0,6 м. и толщиной 15 мм. Согласно расчетам, мощность, генерируемая разработанной устройством для генерирования энергии волн плавучего маятникового типа, составляет 0,471 кВт. Исходя из российской цены на промышленную электроэнергию 264 руб./100 кВтч. в 2019 году [3], экономический эффект составляет около 10 934 руб./год.

Иллюстрации

Рисунок 1. Имитационное моделирование гидравлической системы

Литература

1.Thorpe T.W.A brief review of wave energy // Technical report no.R120,Enery Technology Support Unit(ETSU),A report produced for the UK Department of Trade and Industry,1999.

2.盛松伟，游亚戈，张亚群，吴必军，孙洲平= Шэн Сонгвэй, Ю Яге, Чжан Яцунь, Ву Биджун, Сунь Чжоупин. Исследование системы преобразования энергии плавучего волнового энергетического устройства // Journal of Mechanical Engineering.2012, том 48, №24, р.141.

3.李静援=Ли Цзинъюань. Страновые (региональные) рекомендации по зарубежным инвестициям и сотрудничеству – Россия (издание 2020 г.) // URL: eluosi.pdf (mofcom.gov.cn)