Использование интеграла Рэлея и метода акустической голографии для расчета ультразвукового поля, излучаемого многоэлементной антенной решёткой в воздухе

## Петров Е.А.1, Асфандияров Ш.А.2

## 1студент, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия
E-mail: petrov.ea21@physics.msu.ru

Устройства генерации ультразвуковых (20 – 100 кГц) волн в воздухе широко распространены в промышленности. В последние годы активно исследуются многоэлементные воздушные ультразвуковые (УЗ) решетки, которые позволяют иметь больше контроля над создаваемым акустическим полем. В Лаборатории медицинского и промышленного ультразвука МГУ разработана многоэлементная спиральная фокусирующая решетка для создания высокоинтенсивных УЗ пучков в воздухе (рис. 1 а).

| а | б | в |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1. а - Многоэлементная спиральная фокусирующая решетка. б, в – амплитудные и фазовые распределения на поверхности решетки на частоте 35.5 кГц. |

Решетка имеет форму сегмента сферы с радиусом кривизны 0.5 м и состоит из 128 пьезокерамических преобразователей с центральной частотой излучения 35.5 кГц. Конструкция решетки позволяет регулировать положение каждого излучающего элемента и тем самым проводить фазировку решетки. Для создания УЗ пучков сложной структуры может потребоваться численный расчет акустического поля, создаваемого решеткой. В работе представлены разработанный алгоритм и результаты расчета комплексной амплитуды акустического давления  с помощью интеграла Рэлея [1]:

где  – частота излучения,  – плотность среды,  – комплексная амплитуда нормальной компоненты колебательной скорости на поверхности решетки,  – расстояние между элементом  и точкой наблюдения . Распределение  было предварительно найдено экспериментально методом акустической голографии (рис. 1 б, в).

Проведено сравнение результатов расчета акустического поля на оси пучка и на перпендикулярных осях в фокальной плоскости с экспериментально полученными результатами, измеренными с помощью микрофона. Получено хорошее согласие результатов и подтверждено, что голограмма позволяет с высокой точностью рассчитывать пространственную структуру ультразвукового поля.

Литература

- Sapozhnikov O.A., Tsysar S.A., Khokhlova V.A., and Kreider W. Acoustic holography as a metrological tool for characterizing medical ultrasound sources and fields. – J. Acoust. Soc. Am., 2015, v. 138, no.3, cc.1515–1532.