Эффекты распространения акустических возбуждений в кристаллических средах

Безус Юлия Александровна

Младший научный сотрудник

Государственное бюджетное учреждение

«Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина», Донецк, ДНР, Россия

E-mail: paladyan0108@yandex.ru

Особый интерес представляют исследования влияния пространственной дисперсии на распространение акустических возбуждений в нецентросимметричных кристаллических структурах, которая обусловливает акустическую активность (поворот плоскости поляризации акустической волны) таких сред.

Акустическая активность была экспериментально обнаружена в кристаллах кварца, а также было выявлено что при распространении поперечных акустических волн вдоль акустических осей эффект акустической активности проявляется таким же образом, как и оптическая активность. Экспериментально акустическую активность исследовали лишь у ограниченного ряда кристаллов в связи с тем, что это явление имеет схожие характеристики с упругой анизотропией.

Расчет характеристик акустических возбуждений, распространяющихся в несовершенном 1D фононном кристалле, проведем в рамках развитого ранее подхода [1-2]. При этом методика [1] применяется для исследования аналогичной системы плоскопараллельных слоев, но с анизотропными примесными слоями, отличающимися упругими характеристиками. Полагаем, что в данной слоистой структуре все акустические оси параллельны друг другу.

В соответствии с феноменологическим подходом [3], угол поворота плоскости поляризации акустической волны в неидеальной топологически упорядоченной 1D сверхрешетке, состоящей из  элементарных ячеек, описывается следующим выражением:

(1)

Полагаем, что количество ячеек  достаточно велико (чтобы можно было проводить конфигурационное усреднение с помощью приближения виртуального кристалла).

В (1)  и  – конфигурационно зависимые соответственно, толщина -го слоя -й элементарной ячейки и удельный угол вращения плоскости поляризации акустической волны частоты  – число слоев элементарной ячейки.

Рассмотрим конкретную модельную двухподрешеточную систему, состоящую из слоев парателлурита (первая подрешетка) и слоев -кварца – вторая подрешетка, которая варьируется как по составу (с замещением на слои парателлурита, концентрация такого рода дефектов ), так и по толщине (концентрация таких дефектов ).

Полагая, что в идеальном случае толщина слоев обеих подрешеток одинаковая, а также учитывая, что удельное вращение плоскости поляризации упругой волны  в направлении акустической оси в слоях парателлурита составляет 913град/см при 30МГц, что более чем в 8000 раз превышает ту же величину в слоях -кварца в направлении оси [4], благодаря более сильной анизотропии упругих свойств и меньшей скорости упругих волн в кристалле парателлурита [4] по сравнению с кварцем.

В результате математического моделирования получена концентрационная зависимость угла вращения плоскости поляризации упругой волны в исследуемой неидеальной 1D-сверхрешетке:

(2)

На Рисунке 1 представлены три варианта поверхностей концентрационной зависимости  для конкретных значений параметров: при  для 1-й поверхности , для 2-й поверхности  и для 3-й поверхности .

Анализ полученной в результате численного моделирования концентрационной функции  указывает на возможность контролировать угол вращения плоскости поляризации акустической волны в исследуемой слоистой фононной структуре, варьируя ее состав и/или толщину слоев.

Рисунок 1. – Концентрационная зависимость угла вращения плоскости поляризации  упругой волны в неидеальной 1D-сверхрешетке.

Представленные на Рисунке 1 поверхности  указывают на рост величины угла вращения с увеличением концентраций  указанных дефектов структуры. Таким образом, для конкретных оценок влияния дефектов [5-6] важен учет размерных параметров: , ,

Литература

- Румянцев В.В. Численное моделирование акустических возбуждений в неидеальной 1D сверхрешетке // Акустический журнал. 2014, Т. 60, №3. – С. 327-331.

- Румянцев, В.В. Акустические возбуждения в неидеальной 1D сверхрешетке с анизотропными примесными слоями // Вестник Луганского национального университета им. В. Даля. 2021, №5, 47. – С. 11-16.

- Сиротин, Ю.И. Основы кристаллофизики. М.: Наука, 1975. – 680 с.

- Крячко, А.Ф. Акустическая активность в кристалле парателлурита // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. 2017, №4. – C. 12-14.

- Румянцев, В.В. Взаимодействие электромагнитного излучения и легких частиц с несовершенными кристаллическими средами. Донецк: Норд-Пресс, 2006. – 347 с.

- Исследование акустических возбуждений в неидеальной фононной 1D-сверхрешетке // ФТВД. 2021, Т. 31, №1. – С. 46-57.